Přihláška

akciové společnosti Metrostav

do soutěže Stavba roku 2006

Nile House

Textová část

# Údaje o stavbě

### Objekt

Budova Nile House se nachází v Praze 8 – Karlíně na břehu řeky Vltavy. Je součástí projektu River City Prague, který zahrnuje celkem pět budov, z nichž dvě již byly vybudovány – Danube House a Nile House.

### Popis stavby

Budova Nile House má celkem šest nadzemních, jedno ustupující podlaží a dvě podzemní podlaží, dílče tři podzemní podlaží. Půdorys má lichoběžníkový tvar.

Na úrovni přízemí je umístěna vstupní hala, obchody s celkovou plochou 1700 m2, doplňkové obchodní prostory jsou zaměřené na poskytování služeb nájemcům, a částečně kanceláře. V ostatních nadzemních podlažích (první až šesté patro) jsou umístěny pronajímatelné kancelářské plochy o celkové rozloze 17650 m2. V podzemních podlažích se nachází parkoviště s 218 parkovacími místy a technické zázemí budovy. Pod budovou ve 3. suterénu jsou umístěny nasávací kanály pro systém větrání budovy.

Dominantou budovy je prosklené centrální atrium, které slouží především jako komunikační jádro pro přilehlé kancelářské prostory. Na vnitřní jihozápadní straně atria jsou v úrovni jednotlivých podlaží umístěny galerie s centrální skupinou prosklených výtahů, umožňující přístup do kanceláří. Atrium je na jihozápadní straně budovy od druhého patra prosklené až po úroveň střechy.

Hlavní vstup do Nile House je situován z prostoru Karolinské ulice a na severozápadní a jihovýchodní straně budovy z nároží Rohanského nábřeží. Vjezdy a výjezdy pro osobní automobily jsou z pěší Karolinské ulice. Zásobování budovy a vjezdy a výjezdy garáží jsou zajištěny z podzemní komunikace v úrovni druhého suterénu. Vjezd do podzemní komunikace je umožněn sjezdovou rampou z křižovatky Rohanské nábřeží osou ulice Zábranské.

### Funkční určení

Budova byla navržena pro administrativní účely a obchodní využití.

### Konstrukční a stavební řešení

Konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet s bezprůvlakovými stropními deskami, podpíranými řadami vnitřních sloupů a stěnami jader. Nosná konstrukce atria je tvořena systémem ocelových sloupů, tzv. roštu, podpíraných hlavní železobetonovou konstrukcí. Obvodový plášť je proveden z kamenných dílců z brazilské šedozelené žuly, část pláště pokrývají skleněné desky. Okna jsou zasklena čirými absorpčními dvojskly.

Celý objekt je větrán nuceným způsobem. Pro větrání hlavní části objektu – kancelářských ploch – bylo využito celkem pět obdobných zařízení umístěných ve strojovnách v suterénu budovy. Čerstvý vzduch se nasává z fasády objektu, odpadní vzduch je využit pro větrání garáží. Pro větrání, temperování a chlazení atria bylo zřízeno samostatné zařízení, využívající chlad studniční vody a tepelnou energii, získanou tepelným čerpadlem z podzemní vody. Tři hlubinné vrty pro tepelná čerpadla jsou umístěny v pruhu zeleně mezi objektem Nile House a ulicí Rohanské nábřeží.

Čerstvý vzduch je jednotkami upravován (filtrován filtry EU4, předehříván rotačním rekuperátorem, ohříván či chlazen a podle potřeby vlhčen parním zvlhčovačem) a poté veden potrubím umístěným v šachtách do jednotlivých podlaží. Z šachet vystupuje vzduch v každém podlaží přes požární a ručně ovládanou uzavírací klapku do zdvojené podlahy, z níž vychází podlahovými vyústěmi. Ty jsou rozmístěny v pravidelném rastru pro typické uspořádání kanceláří (přibližně jedna vyústka s jednoduchou regulací pro 6 až 8 m2 kancelářské plochy, přívod asi  50 až 140 m3/hod vzduchu) a mohou být podle požadavků jednotlivých uživatelů během provozu přemísťovány.

Systém pracuje na principu zdrojového větrání a využívá akumulační schopnosti stropu a atria. V letním období se k udržení teplot v místnostech využívá tepelně akumulačních schopností nezakrytého stropu z pohledového betonu, který je v nočních hodinách chlazen pomocí nočního větrání. V zimním období kryjí tepelné ztráty otopná tělesa umístěná na všech venkovních fasádách. Atrium, které tlumí vliv vnějších podmínek, chrání stěnu mezi atriem a kancelářemi natolik, že zde nejsou otopná tělesa instalována. Kromě toho je možné částečně nebo úplně využít přirozeného větrání kanceláří.

Větrací jednotky byly vybaveny systémem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Díky vysoké účinnosti, malým provozním nákladům a relativní prostorové nenáročnosti upřednostnili architekti rotační výměníky. V nich odpadní vzduch prochází polovinou rotoru výměníku, kde odevzdá teplo v něm obsažené. V druhé polovině otáčky předá rotor toto teplo vzduchu nasávanému, přičemž rychlost otáčení rotoru a tedy účinnost předávání tepla se mění podle okamžitých požadavků systému na množství tepla. Díky čistící zóně výměníku, v níž se rotor proplachuje čerstvým vzduchem, se nemísí nasávaný a odpadní vzduch. Škodlivinami nezatížený vzduch odsávaný z kancelářských podlaží se po rekuperaci používá k větrání podzemních garáží.

Všechny trubní přípojky na kanalizační městskou síť byly uvnitř budovy vybaveny uzavíracími elementy. Uzavření eliminuje riziko zaplavení budovy vzedmutou hladinou v kanalizační síti.

Čtyři panoramatické osobní výtahy v atriu jsou zavěšeny na ocelových lávkách a propojeny se skleněnou zavěšenou fasádou budovy. Tyto lávky v jednotlivých podlažích spojují všechny trakty objektu, které atrium odděluje, a slouží jako vzduchotechnické potrubí. Není tedy třeba z hlediska vnitřního klimatu upravovat celý

prostor. Vertikální prosklená stěna atria na jihozápadní straně tvoří samostatný samonosný statický prvek. Stěna není rovinná, jde o lomenou konstrukci, což zajišťuje její stabilitu. Sklo je zde použito jako konstrukční prvek a navíc je díky tomu zmírněn hluk a emise pocházející z rušné komunikace Rohanské nábřeží.

Ocelovou konstrukci zastřešení obřího atria tvoří šestice 40 metrů dlouhých střešních nosníků, z nichž každý váží 14 tun. V prostoru však působí velmi subtilně, takže jediným dominantním prvkem je schodiště, jímž lze vystoupit do šesti pater budovy.

Řešení spirálovitého schodiště v atriu je konstrukčně i architektonicky velmi zajímavé. Je 22 metrů vysoké a stočené do spirály. Při výrobě bylo použito kombinace ocelové schodnice, nerezového nosného vějíře a teracových schodišťových stupňů. Unikátní schodiště je samonosné, nemá žádné opěrné body.

River City Prague, jehož součástí je také Nile House, má přispět k tomu, aby se Rohanský ostrov v Praze přeměnil v moderní, přitažlivou čtvrť navrženou ve vysoké architektonické a technické kvalitě v souladu s požadavky na hospodárnou výstavbu a sníženou spotřebu energie. Projekt je založen na nejnovějších poznatcích používaných pro kancelářské budovy v Evropě. Jeho cílem bylo postavit objekt s nízkými provozními náklady, které vyplývají z nízkoenergetického konceptu přátelského k životnímu prostředí.

Doba výstavby

| začátek realizace (výkop, zajištění stavební jámy – Zakládání Group a. s.) | 10/2003 |
| --- | --- |
| stavbu převzal generální dodavatel Metrostav a. s. | 02/2004 |
| dokončení realizace díla | 06/2005 |

### Náklady stavby

Celkové náklady na výstavbu budovy bez zemních a přípravných prací dosáhly 700 milionů korun.

### Dodavatelská firma

| Obchodní název: | Metrostav a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Praha 8, Koželužská 2246 |
| IČO: | 00 01 49 15 |
| DIČ: | CZ00 01 49 15 |
| Statutární orgán: | Představenstvo akciové společnosti |
| Předseda představenstva: | Ing. Jindřich Hess |
| Generální ředitel: | Ing. Jiří Bělohlav |
| IČO: | 00 01 49 15 |
| DIČ: | CZ00 01 49 15 |
| Kontaktní spojení pro záležitosti soutěže Dopravní stavba roku: | Útvar vztahů k veřejnosti úseku obchodního ředitele Metrostav a.s., Miloslav Kolář, tel. 266 709 490, mob. 602 659 758, e-mail kolarm@metrostav.cz |
| Charakteristika činnosti firmy: | Činnost akciové společnosti Metrostav je specifikována stanovami a dokladem „Výpis z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758“ Metrostav a.s. komplexně zajišťuje výstavbu pozemních, průmyslových, vodohospodářských, dopravních a inženýrských staveb v ČR i v zahraničí se specializací na stavby podzemní a rekonstrukce objektů včetně památkově chráněných. |
| Průměrný stav zaměstnanců v roce 2005: | 3329 |
| Rok vzniku firmy: | 1971 |

### Rozsah přímé dodávky na realizované stavbě:

### Rozhodující kooperanti

| Firma | Dodávka |
| --- | --- |
| Sipral a. s. | prosklená fasáda |
| Metrostav, a. s. , divize 6 | železobetonové konstrukce |
| AREA TZB a. s. | VZT, ZTI, ÚT, MaR, SHZ |
| Kamono – Granit a. s. | kamenná fasáda |
| VA TECH EZ a. s. | elektroinstalace |
| Metrostav, a. s., divize 7 | ocelová konstrukce |
| ATIZ EKO s. r. o. | zdvojená podlaha |
| David Juklíček – Čekov | zámečnické konstrukce |
| Otis a. s. | výtahy |

### Investor

| Název : | RCP Delta, s. r. o. (projektová společnost) |
| --- | --- |
| Sídlo : | Praha 8 – Karlín, 186 00, Karolinská 650/1 |
| Statutární zástupci: | Petr Urbánek a Hubert Vögel |

Stavba nebyla hrazena z veřejných prostředků.

### Developer

| Název : | Europolis Real Estate Asset Management s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo : | Praha 6 – Dejvice, 160 00, Evropská 2590/33c |
| Kontaktní osoba: | Petr Žalský |

### Uživatelé stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu administrativního charakteru, využívají ji společnosti Deloitte a

Procter&Gamble.

### Autoři architektonického návrhu a projektu realizovaného díla

| Autoři: | Karen A. Cook AIA, Jens Hardvendel |
| --- | --- |
| Ateliér: | Kohn Pederson Fox Associated London |
| Sídlo: | Covent Garden, 13 Langley Street, London WC2H 9JG, Velká Británie |
| Autor atria a ocelových konstrukcí: | Jean Le Lay |
| Ateliér: | RFR Paris |
| Sídlo: | 4 rue d´Enghien 750 10, Paris, Francie |
| Autoři projektu: | Ing. Arch. Jiří Koukolík, Ing. Ivan Hačkajlo |
| Ateliér: | ATREA spol. s r. o. |
| Sídlo: | Praha 4 – Nusle, 140 00, Vlastislavova 11 |

Výkresová a fotografická dokumentace