SOUTĚŽ:

STAVBA ROKU 2006

ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

název stavby:	rezidence  zemanka

Autor:	Šafer Hájek Architekti s.r.o.

ing. arch. O. Hájek, ing. arch. J.Šafer, ing. arch. T. Pavlík, ing. arch. L. Fecsu, ing. arch. P. Čížková, ,

spolupráce :ing. arch. O. Rosová

Dodavatel:	AT DEVELOPMENT a.s.

Investor/přihlašovatel:	AT DEVELOPMENT a.s.

Svobodova 9

128 00 Praha 2

www.atdevelopment.cz

A.  ÚDAJE O STAVBĚ

- POPIS STAVBY

Hmotové řešení navazuje na rytmus stávajících tří vilových objektů na vedlejším pozemku. Skupina je složena ze tří vyšších domů ( tři podlaží a jedno ustoupené), které mají zhruba půdorysnou velikost a výšku okolních vil a čtyř nižších objektů vložených do mezer mezi nimi a na koncových hranách skupiny. Hmotové uspořádání vyšších a nižších objektů je také zdůrazněno posunem v půdorysné stopě.

Vyšší objekty dodržují  pomyslnou stavební čáru  regulace – zakřivenou spojnici jižních fasád stávajících třípodlažních řadových domů na západní straně. Nižší objekty včetně krajního navazují na  vilu a atriové rodinné domy na východní straně. Různost hmot je podtržena rozdílným barevným řešením jednotlivých částí srostlice.

Vyšší objekty jsou v podstatě standardní bytové domy s vnitřním schodištěm a vysokou vstupní halou. Krajní nižší domy jsou svým charakterem spíše dvoupodlažní rodinné domy.

Přístup pro pěší je řešen pěší komunikací na severní hraně pozemku. Vjezd do garáží je z ulice Na Zemance a to v nejnižším místě pozemku. Garáže jsou umístěny pod celým objektem a jsou jednopodlažní. Využívají rozdílu mezi severní a jižní hranou pozemku a jsou navrženy se zahradní úpravou na zastropení tam, kde vystupují mimo půdorysnou stopu bytových objektů.

Koncept srostlice vyšších a  nižších hmot  je podtržen barevným  a materiálovým scénářem objektu. Tři vyšší vily jsou   navrženy v bílé omítce s ustupujícím horním podlažím  s obkladem z předzvětralé mědi. Čtyři nižší objekty jsou navrženy v červené probarvené omítce, s posledním ustupujícím patrem  obloženým z předzvětralou mědí.  Výrazná „obrazovka“ – vysunutá loggie s měděným obkladem je vsunuta do prostředního podlaží bílých „vil“. Výsledkem je základní rytmus červených a bílých objektů, kterými zdánlivě nepravidelně prostupuje motiv  výrazných zelených ( obklad předzvětralou mědí) objemů a „ obrazovek“. Základní barevná komposice je doplněna místními  akcenty nažloutlých Max desek s dezénem dřeva.

- FUNKČNÍ URČENÍ

Rezidence Zemanka má čistě obytnou funkci. V nejnižším podlaží se nachází parkovací prostory pro osobní automobily a motocykly, sklepní komory, kotelna a úklidové komory. V ostatních podlažích jsou byty v pestré skladbě od garsoniér po velké byty s pobytovými terasami. Naprostá většina bytů disponuje balkóny, lodžiemi, terasami a nebo předzahrádkami.

- KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, HLAVNÍ POUŽITÉ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A VÝROBKY

ZALOŽENÍ

Objekt je založen na velkoprůměrových železobetonových pilotách. Podzemní část stavby je výhradně železobetonová. Vysoká kvalita zpracování betonové směsi a  použití těsnících materiálů pro ošetření pracovních spár a prostupů zajišťuje vodotěsnost spodní stavby. Z těchto důvodů nemusely být navrženy ani použity hydroizolace podzemní části objektu.

SVISLÉ A VODOROVNÉ  KONSTRUKCE

Svislé i vodorovné nosné konstrukce nadzemní části jsou tvořeny  železobetonovým převážně stěnovým skeletem. Veškeré nenosné svislé konstrukce včetně příček jsou provedeny z keramického systému POROTHERM.

IZOLACE

Hydroizolace teras a střech jsou provedeny z modifikovaných svařovaných asfaltových pásů. Celý objekt je opatřen zateplovacím fasádním systémem s využitím minerálních tepelných izolací.

OMÍTKY

Vnitřní omítky tropů a stěn  jsou dvouvrstvé štukové,

zateplená fasáda je opatřena minerální strukturální probarvenou omítkovinou TERRANOVA.

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Oplechování částí fasád je proveden předzvětralým měděným plechem firmy TECU.

## FASÁDNÍ OBKLADOVÉ DESKY

Části fasád jsou tvořena obkladem z MAX desek pro venkovní použití.

## VÝPLNĚ OTVORŮ

Interiérové dveře jsou standardně ve všech bytech vysoké 2200mm, otvíravá, případně posuvná křídla i zárubně jsou dýhované. Vstupní dveře do bytů jsou bezpečnostní a s požární odolností podle příslušných předpisů.

Fasádní výplně otvorů – okna a balkónové dveře -  jsou dřevěná eurookna zasklená dvojsklem se zvýšeným akustickým útlumem. Vstupní portály do objektu a veškeré výplně otvorů v přízemí jsou zaskleny v hliníkových profilech systému HEROAL.

## ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ

V  bytech jsou celoplošně lepené dřevěné parkety. V komorách, koupelnách, na WC a na společných chodbách jsou keramické dlažby, na stěnách v koupelnách a na WC pak keramické obklady. Schodiště jsou obloženy teracem.

- Místo stavby:

Pozemek se nachází na okraji vilové části čtvrti Braník v Praze 4. Zástavbu nedokončeného bloku mezi ulicemi Na Zemance a U Dubu tvoří většinou dvou až třípatrové domy s ustoupeným posledním podlažím či sedlovou střechou. Většina vil a domů v okolí byla postavena ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Na jižní straně přiléhá k pozemku pás veřejné zeleně, který se rozkládá podél ulice Zelený pruh.

- doba výstavby:

zahájení stavby	duben 2004

dokončení stavby	srpen 2005

- zdůvodnění podání přihlášky:

Vysoká architektonická úroveň novostavby bytového domu, urbanisticky zvládnuté začlenění do stávajícího prostředí, mimořádně kvalitní provedení všech stavebních a řemeslných dodávek, zvládnuté a dotažené náročné stavební detaily, pozitivní ohlasy laické i odborné veřejnosti.

### B.  REALIZAČNÍ TÝM

# AT DEVELOPMENT a.s. - developer, investor, řízení výstavby formou kooperace subdodávek

převládající činnost společnosti: development v oblasti bytové výstavby

Petr Šimek – předseda představenstva

Ing. Marek Bachtík – místopředseda představenstva

počet zaměstnanců: 13

vznik firmy: 1995

IČ: 63999048

DIČ: CZ63999048

sídlo: Praha 2, Svobodova 9

adresa: Praha 4, Podolská 103/126

manažer stavby: Jiří Maxa

kontaktní osoba: Ing. Marek Bachtík

Hlavní subdodavatelé :

Stump Spezialtiefbau, s.r.o. – založení objektu

Unistav Brno a.s. – skelet a vyzdívky

Štrob &, s.r.o. - zdravotechnické instalace, vzduchotechnika, topení, M a R

ROSS Elektrotechnik, s.r.o. - elektroinstalace

AZ EKOTHERM, spol. s r.o. – výplně otvorů obvodového pláště

Slavonia střechy- klempířské práce, hydroizolace

Josef Huf - Duha st. sdružení – zámečnické konstrukce, zasklení zábradlí, malířské a natěračské práce, sádrokartony, zateplovací systémy

WOHA CZ, s.r.o. – parkety

RUDOLF MAREK – interiérové dveře

Autor architektonického návrhu:

Šafer Hájek Architekti s.r.o.

ing. arch. O. Hájek, ing. arch. J.Šafer, ing. arch. T. Pavlík, ing. arch. L. Fecsu, ing. arch. P. Čížková, ,

spolupráce :ing. arch. O. Rosová

Autor projektové dokumentace:  	AED PROJECT Architecture Engineering Design, a.s.

HIP – ing. Ivan Hodek

stavební náklady:	135 mil Kč