A. ÚDAJE O STAVBĚ

A.1. Základní údaje o stavbě

A.2. Architektonické a stavební řešení

###### A.3. Technické zařízení stavby

A.4. Standardní vybavení domu

A.5. Dopravní řešení

A.6. Řešení zeleně

A.7. Související objekty v rámci areálu

A.8. Vliv stavby na životní prostředí

A.1. Základní údaje o stavbě

Název stavby :

Bytový komplex „ Bydlení U lesa “ Praha 4

k.ú. Kamýk, ulice K Lesu 345

Doba výstavby :

říjen 2004 – duben 2006

kolaudace květen 2006

Údaje o lokalitě, využití pozemku

Pozemek stavby se nachází v rovinaté enklávě mezi prodlouženou ulicí K lesu a stávajícím přírodním sportovním areálem na pozemku č. 873/69.

Ulice K lesu vymezuje pozemek investora ze severu, z východu na území navazují pozemky s výstavbou izolovaných rodinných domů, ze západu a jihu na pozemek navazují volné plochy s funkcí PP dle ÚPn hl.m. Prahy .

V sousedství se nacházejí převážně bytové objekty - na západě od řešeného pozemku jsou v odstupu dva pětipodlažní bytové panelové domy, na severu, naproti přes ulici K lesu, jsou umístěny rozvolněné izolované rodinné domy různého charakteru. Ve větším odstupu východním směrem již začíná vysokopodlažní zástavba panelových deskových domů, jižním směrem pak pokračuje pozemek stávajícím cyklokrosovým hřištěm ( přírodní sportovní areál ).

Využitelné plochy lokality jsou výrazně vymezeny ochrannými pásmy inženýrských sítí a hranicemi funkčního využití podle ÚP hl.m.Prahy..

Území je součástí celoměstského systému zeleně. Daná plocha zeleně je součástí ÚSES  - jedná se o část interakčního prvku I6/373, který spojuje regionální biocentrum Kunratický les s lokálním biokoridorem. Západně od řešeného území navazuje interakční prvek na přírodní památku “V hrobech“ (bývalá pastvina s výskytem teplomilných rostlinných i živočišných druhů). Ochranné pásmo přírodní památky “V hrobech“ se nachází v blízkosti západní strany pozemku, ale nezasahuje do něj a nebylo stavbou dotčeno.

Na pozemku byl před zahájením stavby ruderalizovaný travnatý porost, ojediněle s keřovým náletem. Pozemek nebyl využíván. Vedla zde jedna zpevněná cesta pro pěší a několik vyšlapaných stezek. Cílem investora a projekčního týmu tedy bylo zajistit optimální využití řešeného území.

Investor se v této lokalitě rozhodl nabídnout alternativu k převážně nabízené formě malometrážních bytů - cílem bylo vytvořit sevřenou nízkopodlažní formu s možností identifikace klientů s prostředím, jednotlivé sekce i byty mají volné dispozice s minimálním podílem vnitřních komunikací.

Bytový dům je situován tak, aby zůstala zachována trasa zatrubněného potoka, která je vedena středem pozemku od východu k západu. U ulice K Lesu jsou umístěny 2 bloky bytového domu - blok A a B, za zatrubněným potokem je další obytný blok C.

Lokalita v majetku investora je podle ÚP hl.m.Prahy je určena k následujícímu funkčnímu využití:

a) OC - čistě obytná funkce, kód využití C9

b) PP - funkce parky a parkově upravené plochy

Celková plocha pozemku				   	       		  6.555  m2

Plocha pozemku s funkcí OC			   		 	  4.536  m2

Plocha pozemku s funkcí PP			   		 	  2.019  m2

Stavební záměr, členění stavby

Cílem investora a projekčního týmu bylo zajistit optimální využití řešeného území.

Investor se v této lokalitě rozhodl nabídnout alternativu k převážně nabízené formě malometrážních bytů - cílem bylo vytvořit sevřenou nízkopodlažní formu s možností identifikace klientů s prostředím, jednotlivé sekce i byty mají volné dispozice s minimálním podílem vnitřních komunikací.

Bytový dům je situován tak, aby zůstala zachována trasa zatrubněného potoka, U ulice K Lesu jsou umístěny 2 bloky bytového domu - blok A a B, za zatrubněným potokem je další obytný blok C.

Seznam stavebních objektů :

SO 001		Bytový dům - sekce "A"															SO 002		Bytový dům - sekce "B"

SO 003	Bytový dům - sekce "C"

SO 019	Přípojky vodovodu

SO 021	Dešťová kanalizace

SO 027	Přípojky splaškové kanalizace

SO 028	Areálové rozvody NN

SO 029	Areálové rozvody slaboproudu

SO 030	Komunikace a zpevněné plochy

SO 031	Terénní úpravy vč. opěrných zdí

SO 032	Sadové úpravy

SO 033	Oplocení

Kapacitní údaje :

Plocha zeleně					4.037 m2

ZP 		     	    				  	1.076 m2

Hrubá podlažní plocha			 	3.690 m2

Plocha komunikací a zpevněných ploch	    	1.442 m2

Celková užitková plocha bytů		 	3.075 m2

Počet bytů

sekce A -   9

sekce B -   5

sekce C -35

celkem								     49 bytů

#### Příprava území pro výstavbu, přeložky sítí

Stavba areálu byla podmíněna provedením následujících inženýrských sítí a přeložek, prováděných v rámci přípravných prací

( stavba Bytový komplex „Bydlení U Lesa“ - inženýrské sítě ) :

SO 010	Příprava území

SO 011	Přeložka kabelu 22 kV

SO 012	Přeložka kanalizace DN 300

SO 020	Přípojka vodovodu

SO 022	Veřejná kanalizace DN 300

SO 024	Přípojka telefonu

SO 025	Přípojka plynu

SO 026	Veřejná část vodovodu

Podmiňující investicí bylo dále prodloužení stávající ulice K lesu až k jejímu propojení s ulicí Ke lhoteckému lesu ( stavba TV Libuš, etapa 003, komunikace Libuš II., č.st.0088 ).

A.2. Architektonické a stavební řešení

Architektonické a urbanistické řešení

Funkční využití podle ÚP hl.m.Prahy a ochranná pásma probíhajících inženýrských sítí dělí lokalitu na dvě hlavní části.

Navržené urbanistické řešení umožňuje vyvážené využití území, zároveň respektuje požadavky ÚPn hl.m.Prahy. Stavba dodržuje při respektování ochranných pásem a hranic funkčního využití sevřenou formu zástavby se zachováním drobného měřítka individuálních rodinných domů (základní modulový prvek má půdorys 10 x 10 m  a 3 resp. 4 nadzemní podlaží).

Zástavba je v části třípodlažní s jedním podzemním podlažím (podzemní garáže), v části má ještě čtvrté ustupující podlaží, navazující na částečně zatravněné ploché střechy. Domy jsou osazeny do terénu tak, že hlavní vstup do objektů je na úrovni 2.NP a vnitřní pobytový prostor („náměstí“), vytvořený urbanistickou strukturou je o cca 1,5 m nad úrovní rostlého terénu. Výsledný efekt tohoto osazení je dojem dvou resp. třípodlažní zástavby. Tento výškový rozdíl je vyrovnáván na sever a východ rampami, na západ pak „jezdeckými“ schody.

Ve všech sekcích je pro všechny byty na úrovni 1.NP vstup z exteriéru.

Parkování je navrženo v hromadné garáži v 1.PP a podél příjezdové komunikace do areálu.

Současná roztříštěná urbanistická struktura stávající zástavby byla důvodem pro vytvoření jasně formulovaného společného prostoru uprostřed nově navržené struktury. Provedení společných podzemních garáží pak přináší vytvoření ucelenějších ploch zeleně, což lépe umožňuje přechod na plochy s funkcí PP především  ižní a východní část řešeného území.

Hlavní přístup k bytovému domu je z nově vybudovaného prodloužení ulice K lesu, odkud je i vjezd do podzemních garáží.

Architektonické řešení vyplývá z použitých konstrukcí a materiálů - předsazené lehké terasy s posuvnými dřevěnými stínícími panely, větší rozsah prosklených ploch (zimní zahrady), uplatnění popínavé zeleně a dřevěných konstrukcí. Hmotově je bytový dům tvořen sevřenou skladbou jednotlivých sekcí se zvýrazněnými dominantami střešních nástaveb, odlišenými i barevností omítky. Jednotlivé sekce jsou zakončeny plochou střechou.

Barevnost bytového domu je kromě již zmíněných dominant střešních nástaveb tvořena především použitými materiály - kamenným obkladem vstupních partií, světlou lazurou dřevěných oken a dveří, lazurou dřevěných výplní stínících prvků a dělicích stěn, materiálem zámečnických výrobků (žárově pozinkovaná ocel) a klempířských výrobků (titanzinek).

Provozní a dispoziční řešení

Bytový komplex nabízí celkem 49 bytových jednotek do osobního vlastnictví ve čtyřech velikostních kategoriích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk, ve výměrách od 40 do 120 m². Byty jsou projektovány tak, aby splňovaly požadavky moderního stylu bydlení, jako je členění interiéru na klidovou a obývací část, otevřené kuchyně, velikost a počet koupelen odpovídající velikosti bytu atd. K přízemním bytů patří zahrádka či přízemní terasa, k ostatním balkon, terasa nebo zimní zahrada. Každá bytová jednotka má rovněž garážové stání nacházející se v podzemním podlaží objektu.

Bytový areál tvoří komplex tří budov označených A, B a C. Objekt A umístěný podél ulice K lesu tvoří dvě sekce se samostatnými

schodišti, objekt B obsahuje pouze jednu a je propojen na úrovni třetího nadzemního podlaží s nejdelším objektem C, který je vytvořen ze šesti sekcí. Z východní části vede pod objektem C do areálu vjezd do podzemních garáží, kde také bude místnost pro uložení kol a kočárků. Další parkovací místa jsou navržena vedle domu na vlastním pozemku. Vchody do každé sekce vedou po vnějších schodištích. Byty v přízemích jsou přístupné přímo z vnitřního atria.

Dispoziční řešení domu je založeno na minimalizaci vnitřních společných komunikací, většina bytů má volnou dispozici s minimálním podílem vnitřních chodeb. V 1.PP části C jsou umístěny podzemní garáže s kapacitou 48 parkovacích stání, z důvodu minimalizace domovních komunikací nejsou spojeny s jednotlivými byty vertikálním komunikačním jádrem, do bytů se vstupuje z vnitřního „ náměstí“.

Opravdovou perlou areálu je přítomnost tréninkového golfového jamkoviště, které je situováno vpravo od objektu C. Na levé straně této budovy je dětské hřiště s prolézačkami a vpravo od objektu A se nachází tzv. klidová zóna s posezením pod pergolou a hřištěm na pétanque.

##### Konstrukční řešení

Stavba obytného domu má tři části. Část "A" se dvěma sekcemi A1, A2 a část "B" jsou nepodsklepené, část "A" je třípodlažní, část "B" je „mostem“ spojena s částí "C", která má sekce C1, C2, C3, C4 čtyřpodlažní a sekce C5, C6 třípodlažní. Na sekci C1 a C6 jsou střešní nástavby spojené vnitřním schodištěm s bytem v podledním podlaží (2 mezonetové byty). Obytné sekce C1 - C6 stojí na podzemních garážích se stáním ve dvou řadách pro 48 osobních aut se střední obslužnou komunikací.

Hlavní nosná konstrukce všech sekcí včetně spojovacího krčku mezi "C1" a "B" je monolitická železobetonová konstrukce. Stěny tloušťky 180 mm, stropní desky tloušťky 180 mm, strop nad suterénem tloušťky 250 mm. Suterén části "C" je stejné stěnové konstrukce s tloušťkou obvodových stěn 250 mm s uvažovaným zatížením na vodní tlak (max. 1 m), vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 180 mm a sloupy vesměs 800/200 mm. Celá stavba je založena na velkoplošných pilotách, na kterých leží základová - podlahová deska tloušťky 250 mm. Suterén objektu "C" je proveden jako „vana" z vodostavebního betonu. Všechny vnitřní nosné stěny a mezibytové příčky jsou železobetonové tloušťky 180 mm. Instalační příčka  navazující na instalační jádro je vyzděna z cihel POROTHERM tloušťky 250 mm. Nenosné příčky jsou vyzdívané z příčkovek POROTHERM nebo jsou sádrokartonové.

Konstrukce vnitřních schodišť je provedena s ohledem na její funkci jako dělící konstrukce mezi bytem a společným prostorem. Nosná deska schodišťových ramen je nedílnou součástí nosné železobetonové konstrukce. Na ni je formou těžké plovoucí podlahy na izolaci proti kročejové hlučnosti s vloženou tepelnou izolací uložen prefabrikát vlastního schodiště. Venkovní nástupní schodiště jsou z válcovaných ocelových profilů I s uloženými stupni z tahokovu  - vše žárově pozinkováno. Balkónové železobetonové desky jsou vykonzolovány pomocí speciálních nosníků s vloženou tepelnou izolací (ISO nosníky).

Obvodový plášť objektu tvoří železobetonové monolitické stěny s obkladem deskami polystyrenu tloušťky 100 mm s armovanou silikátovou probarvenou omítkou (systém ETICS). Okenní výplně jsou dřevěná eurookna a dřevěné prosklené stěny s posuvnými křídly.

Všechny podlahové konstrukce v nadzemních podlažích jsou plovoucí s důsledným odizolováním od všech okolních konstrukcí.

V garážích je litý asfalt.

Střešní plášť je proveden jako jednoplášťový nevětraný s klasickým pořadím vrstev s minimálním spádem 3% k podokapním žlabům po obvodu objektu. Tepelná izolace je ze spádových polystyrénových desek kompletizovaných s nataveným živičným pásem (desky Polydek) položených a mechanicky kotvených na natavené parotěsné zábraně. Vrchní pás je z modifikovaného asfaltu. V částech střechy je pochozí úprava z betonové dlažby nebo vegetační vrstva pro extenzivní zeleň nebo zásyp kačírkem.

###### A.3. Technické zařízení stavby

Kanalizace

Jednotlivé části bytového domu jsou odvodněny samostatnými přípojkami splaškové kanalizace.

Část A je odvodněna dvěma přípojkami splaškové kanalizace DN 200, a to samostatně sekce A1 a samostatně sekce A2 .

Část B je odvodněna samostatnou přípojkou splaškové kanalizace DN 200. Část C je odvodněna pěti samostatnými přípojkami splaškové kanalizace DN 200.

Svodné potrubí  v částech A a B je vedeno pod podlahou přízemí. Svodná potrubí odvádějící splaškové vody z části C jsou zavěšena pod stropem podzemních garáží. Odvětrání systému je zajištěno  stoupačkami, které jsou vyvedeny nad střechu objektu a ukončeny ventilačními hlavicemi. Stoupací potrubí jsou vedena v instalačních jádrech. Připojovací potrubí jsou vedena v drážkách nebo volně po zdi za kuch. linkou. Na stoupacím potrubí jsou v přízemí osazeny čisticí tvarovky. Svodné potrubí je provedeno z trubek PVC (KG systém). Stoupací a připojovací potrubí je provedeno z trubek PP (HT systém).

Dešťové vody ze střechy jsou odvedeny vnějšími dešťovými svody, které jsou v místě zaústění do terénu opatřeny lapači střešních splavenin.

Zásobování vodou

Jednotlivé sekce bytového domu jsou zásobovány vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu v ulici K Lesu  (a z nově provedeného prodloužení veřejné části vodovodu v rámci areálu. Vodoměrná sestava pro celý areál je umístěna ve vodoměrné šachtě mezi objekty A1 a B. Měření spotřeby pitné vody v jednotlivých bytech je zajištěno přidruženými vodoměry.

Požární zabezpečení je ze stávajícího podzemního hydrantu, který je osazen na vodovodním řadu v prostoru křižovatky ulic K Lesu a Ke Lhoteckému lesu. Další hydranty jsou osazeny ve větší vzdálenosti na řadu v ulici U Zahrádkářské kolonie.

Vnitřní vodovod - jednotlivé části bytového domu jsou zásobovány z areálového rozvodu vedeného z vodoměrné šachty. Teplá užitková. voda je připravována centrálně v deskovém výměníku, který je předřazen akumulační nádrži s objemem 1200 l potřebným pro vykrývání odběrových špiček. Zařízení pro ohřev TUV je umístěné v plynové kotelně v části C. Na přívodu studené vody do nádrže je osazena pojistná souprava. Nucená cirkulace je zajištěna cirkulačním čerpadlem, které ovládá systém ekvitermní regulace spolu se zařízením Ú.T. Z kotelny je veden rozvod TUV a cirkulace pod stropem suterénu společně s trasou potrubí Ú.T. na závěsech. Z páteřního rozvodu pod stropem suterénu části C jsou napojeny i části A a B. Přípojky TUV a cirkulace pro objekty A a B jsou vedeny stejnou trasou jako potrubí Ú.T. a jsou provedeny z předizolovaného potrubí.

Ležatý rozvod pod stropem suterénu v objektu C je proveden z trubek ocel. pozinkovaných a rozvody jsou izolovány v celé délce.

Stoupací a připojovací potrubí je provedeno z trubek PE Hostalen s tlakovou odolností PN16 a je izolováno tepelnou návlekovou

izolací na bázi pěnového polyetylénu.

Pro vnitřní požární zabezpečení jsou osazeny hydranty D 25 s tvarově stálou hadicí v nejvyšší podestě schodiště v každé sekci (vchodu).

Plynovod

Zásobování zemním plynem je zajištěno  novou nízkotlakou plynovodní přípojkou. Hlavní uzávěr - KK 50 je společně s plynoměrem umístěn v pilíři v oplocení na hranici pozemku.

Za pilířem s HUP potrubí klesá opět do země a po pozemku investora je vedena areálová část přípojky směrem k sekci C1. Před vstupem do objektu je osazen přechodový kus z PE potrubí na potrubí ocelové. Následně je plynovodní potrubí vedeno pod stropem suterénu části C ke kotelně v sekci C6. V plynové kotelně jsou umístěny 2 plynové litinové kotle VAILLANT VKM2-288E s dvoustupňovými atmosférickými hořáky. Hlavní uzávěr kotelny je umístěn u vchodu do kotelny a je chráněn proti zásahu nepovolané osoby. Odfukové potrubí je vyvedeno do volného prostoru po fasádě objektu. Přívod ke kotlům je proveden potrubím DN 90, aby byla vytvořena potřebná akumulační zásoba plynu pro spuštění kotlů. Přívod spalovacího vzduchu je zajištěn větracími otvory s protidešťovými žaluziemi v obvodové stěně, zajištění výměny vzduchu v prostoru kotelny větracími otvory a eliminaci letní tepelné zátěže kotelny při přípravě TUV je řešeno nuceným přívodem venkovního vzduchu ventilátorem.

Pro instalaci vnitřího rozvodu plynu jsou použity trubky ocelové bezešvé hladké podle ČSN 13 1020. Potrubí je spojováno svařováním. V prostoru garáží je potrubí bez armatur a rozebíratelných spojů.

Teplo a palivo

Jako zdroj tepla pro vytápění obytného domu se třemi částmi A,B,C je centrální plynová kotelna se dvěma atmosférickými kotli na zemní plyn. Součástí plynové kotelny je centrální ohřev teplé užitkové vody. Plynová kotelna je umístěna v samostatné místnosti - kotelně v  1. PP části C. Odtah spalin je venkovním třísložkovým nerezovým komínem společným pro oba kotle.

Bilance spotřeby plynu a tepla

2x plynový kotel               		a' 144 kW                        	a' 16,4 m3/hod

celkem				288 kW		       	32,8 m3/hod

roční spotřeba plynu		2700 GJ/rok	   		61 000 m3/rok

Ústřední vytápění

Jednotlivé místnosti bytů navrhovaného objektu jsou vytápěny tělesy teplovodně s teplotním spádem 75/60°C. Topná voda je připravována v samostatné centrální plynové kotelně. Část přípojek vedená v zemi je z ocelového předizolovaného systému potrubí

s  izolací třídy 2. Vytápění je nepřerušované a je navrženo dle ČSN 060210 pro oblast s nejnižší venkovní výpočtovou teplotou –12°C. Regulace topné vody je ekvitermně řízená v rámci zdroje tepla.

Elektroinstalace - silnoproud

# Rozvody NN v areálu

Rozvodná soustava                          	: 3+PEN, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C)

Ochrana před úrazem el. proudem 	 : samočinným odpojením od zdroje

Jedná se o rozvody v areálu bytových domů.

Rozvody jsou napojeny ze dvou napájecích bodů. Z každého bodu je provedena smyčka pro část obytných domů. Obě smyčky jsou zároveň propojeny pro případ poruchy kabelového vedení. Jednotlivé objekty jsou napojeny přes přípojkové skříně.

# Rozvody NN v objektech

Rozvodná soustava                          	: 3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

Ochrana před úrazem el. proudem  	: samočinným odpojením od zdroje

Doplňková ochrana                         	: pospojováním, proudovými chrániči

Jednotlivé objekty - sekce jsou připojeny přes kabelové skříně na fasádě.

Na fasádě jsou osazeny elektroměrové rozvaděče pro jednotlivá odběrná místa. Z elektroměrových vývodů jsou napojeny jednotlivé bytové, resp. domovní rozvodnice. Přívody do jednotlivých bytů jsou vedeny šachtami kabely CYKY 4x10.

Světelná instalace v bytech je provedena vývody pro stropní svítidla a doplňkově pomocí ovládaných zásuvek. V sociálních zařízeních a předsíních je osvětlení provedeno pomocí žárovkových svítidel. Zásuvková instalace je provedena v podlaze v trubkách.

V jednotlivých objektech jsou z domovních rozvodnic napájeny slaboproudé rozvody (STA, DTLF).

V garážích bude provedeno osvětlení pomocí zářivkových svítidel ovládaných pohybovými čidly.

Ochrana před bleskem je provedena pomocí aktivního hromosvodu.

# Venkovní osvětlení v areálu

Rozvodná soustava                         	: 3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-S)

Ochrana před úrazem el. proudem  	: samočinným odpojením od zdroje

Jedná se venkovní osvětlení v areálu bytových domů, které není napojeno na venkovní osvětlení „ELTODO“. Osvětlení je provedeno pomocí zahradních sloupkových svítidel a je napojeno ze samostatně měřeného rozvaděče. Ovládání je provedeno automaticky pomocí soumrakového čidla.

Slaboproudé rozvody

Vnitřní telefonní rozvod

Do každého bytu je zavedena samostatná TF linka. Ukončena je v TF zásuvce, která je předávacím místem operátora. Jsou instalovány zásuvky  ve společném rámečku se zásuvkou pro TV a 230V. Rozvod je proveden kabely SYKY v PVC trubkách. Stoupací vedení jsou uložena ve stoupačkách bytových jader. Připojení na JTS je provedeno v TF rozvaděčích MIS 1 umístěných pod vstupy do jednotlivých sekcí.

Domácí telefon

U vstupů do jednotlivých sekcí je instalováno tlačítkové tablo Fermax s dorozumíváním. V každém bytě je instalován domácí telefon

s otvíráním vstupních dveří (elektrický zámek). U vstupů do jednotlivých bytů jsou instalována paralelní zvonková tlačítka. U bytů v prvním nadzemním podlaží s přímým vstupem jsou instalovány samostatné zvonky s tlačítky u vchodových dveří. Kabelový rozvod je proveden kabely SYKY v trubkách PVC.

Rozvod televizního signálu

Společná anténa pro příjem pozemních vysílačů  TV+R  je instalována na střeše sekce C4. Zesílený signál je sveden do rozvaděče v suterénu. Odtud je proveden rozvod signálu do podružných rozvaděčů s aktivními rozbočovači pro jednotlivé sekce. Z podružných rozvaděčů jsou paprskovitě napojeny zásuvky v bytech. V bytech jsou instalovány TV+R+SAT zásuvky ve společném rámečku se zásuvkou TF a 230V. Kabeláž je provedena koaxiálními kabely v PVC trubkách.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika stavby obsahuje tyto funkční celky :

Větrání garážových stání

Příčné nucené podtlakové větrání je dimenzované pro 48 podzemních stání s dávkou 300 m3.h-1 odváděného vzduchu pro 1 stání. Větrací vzduch vstupuje perforovanými vraty v sekci C6 a prostupuje středním komunikačním prostorem ke strojovně vzduchotechniky v sekci C1, kde je odsáván větrací jednotkou. Jednotlivé parkovací boxy jsou v sekcích odděleny prodyšnými přepážkami a s centrálním komunikačním prostorem propojeny mezerami v obvodu vrat.

Větrací jednotka je vybavena dvouotáčkovým ventilátorem pro plný a tlumený provoz. Je ovládána časovým spínačem v tomto režimu :

-	 plný výkon 14 400 m3.h-1 v době provozní špičky

-	 snížený výkon 4 800 m3.h-1 v době mimo provozní špičku

-	 vypnuto - v noci.

Výdech odpadního vzduchu je proveden svislým vzduchovodem Ć 900 mm, vedeným po západní fasádě sekce C1 nad střechu. V místě výdechu je kontrolována hlučnost větracího zařízení k fasádě obytné místnosti v 5. NP sekce C1.

Větrání kotelny 2 x 144 kW

Větrací zařízení plní tyto funkce :

-	 přívod spalovacího vzduchu pro start jednoho z kotlů, větracími otvory

-	 zajištění poloviční výměny vzduchu v prostoru kotelny větracími otvory

-	 eliminaci letní tepelné zátěže kotelny při přípravě TUV, nuceným přívodem venkovního vzduchu, ventilátorem ovládaným prostorovým termostatem.

Větrání sociálních zařízení v bytech

Je řešeno jako podtlakové větrání lokálními podhledovými ventilátory, ovládanými ručními tlačítky, se zpožděným doběhem. Výdechy

ventilátorů Ø 100 mm, vybavené zpětnými klapkami, jsou napojeny do svislých sběrných vzduchovodů Ø 160 mm, zakončených nad střechou jednotlivých sekcí výdechovými hlavicemi. Ve svislých vzduchovodech jsou mezi jednotlivými podlažími zařazeny přeslechové tlumiče hluku.

Odvod z kuchyňských digestoří

Pro tento účel jsou provedeny potřebné vzduchovody :

- 	vodorovné potrubí Ø 125 mm, zakončené v každé kuchyni pod stropem potrubím Semiflex s rezervou pro možný posun v rámci individuálního umístění varné desky

-	svislé sběrné vzduchovody Ø 200 mm, zakončené nad střechou jednotlivých sekcí výdechovými hlavicemi. V těchto vzduchovodech jsou mezi jednotlivými podlažími zařazeny přeslechové tlumiče hluku.

Kuchyňské digestoře a jejich napojení do připravených vzduchovodů jsou realizovány v rámci dodávky kuchyňského vybavení.

Instalovaný příkon elektrického proudu pro vzduchotechniku 5 kW, roční spotřeba 4,3 MWh.

A.4. Standardní vybavení domu

Veřejné prostory:

dveřní komunikační systém:	domácí telefonní systém Fermax s elektronickým vrátným vstupních dveří do domu (mimo 1. NP)

podlahové krytiny: 			vstupní hala a schodiště - keramická dlažba včetně keramického soklu

vchodové dveře do domu:		kovové prosklené

zábradlí na schodišti:		kovové

úklidová místnost: 			v 1. NP sekce C1

kočárkárna:				v 1. PP sekce C6

Garáž v objektu :

povrchy stěn a stropů:		malba Primalex Standard, barva bílá

garážová vrata: 			sekční Hörmann, ovládání PIN kódem

garážové stání: 			garážové boxy oddělené drátěnou stěnou, vrata Hörmann Berry, barva bílá, parkovací stání 								ohraničená bílou čárou na podlaze

Bytové jednotky:

Program AKROREAL

podlahové krytiny:	koupelna - dlažba - skleněná mozaika: Butterfly 20x20mm v kombinaci 10x10mm,či Butterfly 50x50mm v různých barevných kombinacích

obytné části - dřevěná podlaha Magnum AKCE, výběr z 9 motivů, obvodové lišty a přechodové lišty Kuberit

zádveří - keramická dlažba Sázava, 30x30mm, spára sv. šedá, sokl řezaný

balkóny a terasy - mrazuvzdorná keramická dlažba Taurus Rio Negro 300x300mm, sokl řezaný

přízemní terasy - betonová dlažba šíře 1,5m, ostatní část čisté terénní úpravy- extensivní zeleň

povrchy stěn: 	koupelna - skleněná mozaika: Butterfly 20x20mm v kombinaci 10x10mm, či Buterfly 50x50mm v různých barevných kombinacích, zrcadlo nad umyvadlem, skleněná příčka (ve 14 bytech je příčka zděná)

ostatní obytné místnosti - omítky stěn a stropů jednovrstvé sádrové hlazené (kletované), malba Primalex, barva bílá

interiérové dveře: 	skleněné dveře s imitací pískování, kování Dorma – Studio Rondo (eloxovaný hliník), obložkové zárubně Menhir&Dolmen, typ Kryštof, dýha buk

vstupní dveře: 	1. NP- vchodové venkovní bezpečnostní dveře NEXT SD 101, povrchové provedení dub, bezpečnostní kování, ocelová zárubeň, 2.- 4. NP- bezpečnostní dveře NEXT SD 101F, povrchové provedení buk, ocelová zárubeň, bezpečnostní kování,  u bytů v 1.NP elektronický zabezpečovací systém drátový typ PC585

okna a balkónové dveře:						
dřevěná EURO okna s izolačními dvojskly, celoobvodové kování Roto

zimní zahrady:	u bytů se zimními zahradami je použit hliníkový systém DUVOX Veranda

vytápění: 		topná tělesa JAGA, termostatická hlavice, koupelna – koupelnové těleso - žebříček Koralux linear, bílý

elektroinstalace: 	silnoproud - min. 3 zásuvky v obytné místnosti, ABB Element, barva bílá, výška cca 20 cm nad podlahou, vypínače ABB Element, barva bílá, výška cca 120 cm nad podlahou

slaboproud – centrální satelitní a televizní anténa, v obývacím pokoji umístěná telefonní zásuvka a zásuvka STA, domácí telefon u vstupních dveří do bytu, mimo bytů v 1. NP

koupelna – bodová osvětlení v podhledu stropu, světlo nad zrcadlem

kuchyně:			kuchyňská linka DIZ včetně vestavných spotřebičů - dřez Franke, baterie Fonte, odsavač par výsuvný nerez Zanussi, varná sklokeramická deska Zanussi, vestavná pračka Fagor, vestavná chladnička Zanussi u kuchyní délek 3,40m a 4,20m - kombinovaná lednice Zanussi a trouba Zanussi

zdravotechnické instalace:

skleněné umyvadlo se skleněnou deskou, umyvadlová stěnová baterie Fonte Evo, vana Ravak Vanda 160cm, barva bílá, zástěna CH2, vanová baterie Fonte Brillo, závěsný WC Ideal Standard, umývátko Ideal Standard ECCO E1470, baterie Ideal Standard Ceraplan Slimline B1380AA , v přízemních bytech vývod vody na fasádě domu pro zalévání zahrady

Program INDIVIDUAL

podlahové krytiny:	koupelna - koupelna – dlažba Rako Harmony White či Exclusive edition, rozměr 25x25cm pokládka na střih

obytné části – anhydritový  potěr , pochůzná vrstva dle individuálního přání majitele

zádveří - anhydritový  potěr , pochůzná vrstva dle individuálního přání majitele

balkóny a terasy - mrazuvzdorná keramická dlažba Taurus Rio Negro 300x300mm, sokl řezaný

přízemní terasy - betonová dlažba šíře 1,5m, ostatní část čisté terénní úpravy- extensivní zeleň

povrchy stěn: 	koupelna - obklady Rako Harmony White či Exclusive edition, rozměr 25x45 nebo 25x33 cm, zrcadlo nad umyvadlem, sádrokartonová či zděná příčka

ostatní obytné místnosti - omítky stěn a stropů jednovrstvé sádrové hlazené (kletované), malba Primalex, barva bílá

interiérové dveře: 	Menhir&Dolmen, typ Kryštof, dýha buk (WC, koupelna, ložnice – plné, ob. pokoj – prosklené), obložková zárubeň

vstupní dveře: 	1. NP- vchodové venkovní bezpečnostní dveře NEXT SD 101, povrchové provedení dub, bezpečnostní kování, ocelová zárubeň, 2 - 4. NP - Standard protipožární, povrchové provedení dub, ocelová zárubeň  u bytů v 1.NP elektronický zabezpečovací systém drátový typ PC585

okna a balkónové dveře:

dřevěná EURO okna s izolačními dvojskly, celoobvodové kování Roto

zimní zahrady:	u bytů se zimními zahradami je použit hliníkový systém DUVOX Veranda

vytápění: 		topná tělesa JAGA, termostatická hlavice, koupelna – koupelnové těleso - žebříček Koralux linear, bílý

elektroinstalace: 	silnoproud - min. 3 zásuvky v obytné místnosti, ABB Element, barva bílá, výška cca 20 cm nad podlahou, vypínače ABB Element, barva bílá, výška cca 120 cm nad podlahou

slaboproud – centrální satelitní a televizní anténa, v obývacím pokoji umístěná telefonní zásuvka a zásuvka STA, domácí telefon u vstupních dveří do bytu, mimo bytů v 1. NP

koupelna –bodová osvětlení v podhledu stropu, příprava pro světlo nad zrcadlem

kuchyně:			kuchyňská linka DIZ včetně vestavných spotřebičů - dřez Franke, baterie Fonte, odsavač par výsuvný nerez Zanussi, varná sklokeramická deska Zanussi, vestavná pračka Fagor, vestavná chladnička Zanussi u kuchyní délek 3,40m a 4,20m - kombinovaná lednice Zanussi a trouba Zanussi

zdravotechnické instalace:

umyvadlo Ideal Standard vel.55cm, umyvadlová baterie Ideal Standard Ceraplan Slimline B1380AA, odpadní vývod v chromu, vana Ravak Vanda 160/70 cm, barva bílá, vanová baterie Ideal Standard Ceraplan Slimline B1381AA, závěsný WC Ideal Standard, umývátko Ideal Standard ECCO E1470, baterie Ideal Standard Ceraplan Slimline B1380AA v přízemních bytech vývod vody na fasádě domu pro zalévání zahrady

A.5. Dopravní řešení

Automobilová doprava

V zájmovém území je veškerá automobilová doprava vedena nově provedeným prodloužením ulice K lesu , napojeným na ulici Ke lhoteckému lesu. Vzhledem k tomu, že se na pozemku nachází řada revizních šachet, jsou na vlastním pozemku provedeny zpevněné plochy tak, aby umožňovaly příjezd obslužné techniky k těmto revizním šachtám.

Doprava v klidu

Lokalita leží v zóně 4 dle přílohy č.1a vyhlášky. Podle čl.10, odst.5a) vyhlášky je požadovaný počet stání Pp roven základnímu počtu stání Pz. Stavba musí být vybavena nejméně požadovaným počtem stání Pp a vzhledem k umístění v zóně 4 musí být navíc vybavena jedním stáním pro návštěvníky na každých započatých 10 bytů.

V podzemních garážích s vjezdem z Výhledové ulice je umístěno celkem 48 parkovacích stání. Rozsah podzemních garáží je jednoznačně vymezen ochrannými pásmy stávajících inženýrských sítí a navržená kapacita parkovacích stání je maximální možná.  Vzhledem k tomu, že celkový počet bytů zahrnuje z velké části  malometrážní byty do 50 m2 s možností jejich spojení do většího bytu o ploše do 100  m2, je uvažováno celkem 6 stání pro byty podél příjezdové komunikace. Na příjezdové obslužné komunikaci na pozemku investora je umístěno celkem 11 odstavných stání, z toho tři stání splňující požadavky vyhlášky č. 174/1994 Sb.

Celkem je na pozemku investora zajištěno 59 odstavných a parkovacích stání.

Pěší doprava

Hlavní vstup do areálu bytového domu je ze severní strany z prodloužení ulice K lesu. Chodníky podél navrženého prodloužení ulice K lesu  jsou o šířce 1,5m a navazují na stávající pěší cesty procházející územím. Pěší komunikace uvnitř nově navrženého areálu jsou o šířce 2,0 – 3,0 m.

Na žádost OŽPD MÚ Prahy 12 je na západním okraji pozemku č.p.888/19 zpevněná přístupová cesta propojující komunikaci Ke Lhoteckému lesu se stávajícím vstupem na pozemek č.p. 873/69, na kterém je situován areál TJ Tempo Praha.

Komunikace

Podzemní garáže jsou přístupně pomocí komunikace, která je napojena do ulice K Lesu.  Celková délka komunikace je 36,15m. Komunikace má šířku 6,0 m. Podél komunikace v délce cca 18 m je navrženo oboustranné kolmé parkovací stání. Jedná se celkem o 11 parkovacích míst, z toho 3 jsou určena pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Areál bytového domu je zpřístupněn pěší komunikací o šířce od 3,0 m do 2,0 m. Celková délka pěší komunikace je 74,3 m. Podél západní strany areálu je proveden nový chodník o šířce 3,0 m v délce 45,4 m. Příjezd hasičů, případně vozidel záchranné služby je umožněn ze tří stran po chodníku o šířce 3,0 m . Povrch komunikace je z betonové zámkové dlažby. Parkovací stání a chodníky budou rovněž ze zámkové dlažby. „Náměstí“ - atrium uvnitř areálu je z pražské mozaiky.

A.6. Řešení zeleně

Umístění domů vytváří jasně formulovaný společný prostor uvnitř bloků a návrh společných podzemních garáží pak přináší podstatný nárůst ploch zeleně, což lépe umožňuje přechod do přírodní zeleně ploch s funkcí PP a interakčního prvku. Řešení parteru navazuje na architektonické ztvárnění objektů, které vyplývá z použitých konstrukcí a materiálů - předsazené lehké terasy s dřevěnými žaluziemi, větší rozsah prosklených ploch, uplatnění popínavé zeleně a dřevěných konstrukcí.

Sadové úpravy  v bezprostředním okolí objektu představují svým uspořádáním urbanizovanou zeleň, která dotváří architektonický prostor nového objektu. Naproti tomu výsadby podél hranic objektu a v části interakčního prvku mají přírodě blízký charakter rozvolněných skupin stromů a keřů. Tato úprava přirozeně zapojuje nový objekt do okolního prostředí. Tomu napomáhá i skutečnost, že pozemek nebude oplocen a tak sadové úpravy okolí domů budou volně navazovat na plochy ÚSES.

Parter uvnitř bloků je členitý, převažují svažité plochy malého rozsahu. Ty jsou osázeny nízkými většinou stále zelenými pokryvnými rostlinami, které sledují křivku terénu, doplněnými místy solitérními keři. Toto řešení přispívá ke sjednocení ploch parteru a umožňuje výrazně jednodušší následnou péči o plochy. Dominantním prvkem parteru jsou stromy. Ve vnitřní části, kde jsou prostory pro výsadbu stromů silně omezeny vedením inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy jsou navrženy malokorunné muchovníky Amelanchier lamarckii v mobilních vegetačních nádobách. Ve vnější části parteru jsou to okrasné třešně Prunus sargentii Accolade a Prunus serrulata Kanzan, příjezdovou cestu lemují malokorunné kultivary akátu Robinia Casque Rouge.  Na severní straně objektu C navazují plochy parteru na střechy garáží. Řešení zeleně na těchto plochách je navrženo formou extenzivní výsadby s kombinací poléhavých dřevin na plochách na rostlém terénu. Na jižní straně bloku C navazují střechy garáží na rostlý terén přírodních parkových ploch. Jsou řešeny jako částečně pochozí (dlažba) spolu s extenzivní výsadbou suchomilných rostlin. Určité soukromí je zajištěno výsadbou skupin keřů a stromů na jižním okraji řešeného území, které vytváří voně rostoucí živý plot. Tato zeleň je navržena převážně z domácích dřevin, aby splňovala požadavky na přírodní prostředí ploch prvku ÚSES.

Jižní, východní a západní část řešeného území tvoří přírodě blízké parkové úpravy, kde kosterní (základní) dřeviny jsou  domácí druhy stromů, doplněné většími soliterními keři a skupinami keřů - lípa - Tilia cordata, dub - Quercus robur, javor - Acer platanoides, A. campestre a  habr - Carpinus betulus.

Severovýchodně od bloku domů je navržena malá oplocená zahrádka s odpočinkovým koutem s pergolou. Po obvodu jsou vysázeny stromy a solitérní kvetoucí keře v cílové vzdálenosti, tak aby se uplatnil jejich habitus. Na stěnách domů je na volných  místech  navržena zelená fasáda, samopnoucí druhy přísavníku.

Výsadba dřevin

Pro dosažení rychlejšího estetického účinku byly použity větší rostliny, keře minimálně 50/60, menší pokryvné keře minimálně 20/30 cm. Rostlinný materiál je kontejnerovaný a hustota jeho výsadby je dána vzrůstností jednotlivých druhů a kultivarů dřevin. Po ukončení výsadeb byla plocha nově vytvořených záhonů pokryvných keřů  pokryta drcenou borkou (ve vrstvě 50 mm). Toto opatření sníží nároky na údržbu nově založených výsadeb, neboť se tím omezí klíčení a prorůstání plevelů a zamezí se ¨

nežádoucímu výparu vláhy z půdy. Vzhledem k nepříznivým podmínkám na stanovišti byla u stromů navržena 50% výměna půdy s doplněním kompostové zeminy. Byly vysazeny zapěstované stromy, minimálně 2 x přesazované s obvodem kmene ve výšce 1 m minimálně 14/16 cm, výška založení koruny minimálně 230 cm, u stromů ve vnitřní části objektů 250 cm. Stromy jsou ukotveny a pro snížení výparu opatřeny na kmeni dvojitou jutovou bandáží. Na kmeny byla použita jutová bandáž (ČN DIN 18 916), která slouží ke snížení výparu a zároveň proti mechanickému či mrazovému poškozování v prvních letech po výsadbě. Ukotvení stromů bude minimálně 3 roky po výsadbě.

Stromy ve vegetačních nádobách

Nádoby o vnitřním průměru 0,8 m a výšce 0,9m jsou osázeny  menšími stromky (muchovník – Amelanchier lamarckii Ballerina). Nádoby na dlažbě jsou umístěny na podložkách výšky cca 5 cm. Stromy budou pod závlahou.

Trávník

Založení travnatých ploch je provedeno osetím podle obvyklé technologie s výsevem travní směsi v množství 30 g/m2 (ČSN DIN 18917 Zakládání trávníků).

Extenzivní plochy na střechách garáží

Na střechách garáží u bloku C je navržena výsadba suchomilných trvalek, převážně rozchodníků a netřesků. Extenzivní plochy mají mocnost substrátu cca 5 cm (počítáno s navezením 8 cm).

Konstrukční vrstvy extenzivních ploch

- vrstva - nosná konstrukce stavby

- vrstva - hydroizolace (před položením dalších vrstev se doporučuje provést zátopová zkouška)

- vrstva - geotextilie

- vrstva - folie proti prorůstání kořenů

- vrstva - geotextilie

- vrstva - hydroakumulační – GUTABETA T 20

- vrstva - filtrační, zabraňuje průniku substrátu do hydroakumulační vrstvy (geotextilie)

- vrstva - substrátu, pro rozchodníky je vhodná chudá zemina s příměsí písku. Povrch je třeba pokrýt mulčem z drobných oblázků                    proti odparu vody, prorůstání plevele a odnosu půdy větrem.

Podél okrajů plochy je ponechán drenážní a vsakovací pás z oblázků v šířce 30-50 cm.

Způsob osázení

Rostliny byly vysazovány v hustotě 8 ks na m2 a střídány podle barev a druhů. Toto střídání je záměrné neboť cílem je zapojený

ekologicky vyvážený barevný porost, ve kterém se díky malé mocnosti substrátu budou pouze omezeně vyskytovat plevelné rostliny. Vzhledem k extrémním podmínkám se také různé druhy vyvíjejí v různou dobu jinak, směs rostlin zajistí, že nebudou vznikat prázdná místa a porost bude samoudržovaný.

Výkaz výměr

celková plocha zeleně	4 019 	m2

plocha zeleně na rostlém terénu	3 843 	m2

plocha trávníku	3 411 	m2

počet stromů	63 	ks

počet solitérních keřů	116 	ks

plocha keřových skupin	131 	m2

plocha pokryvných keřů	301 	m2

plocha extenzivní výsadby na střechách garáží	176 	m2

A.7. Související objekty v rámci areálu

Oplocení

Pozemek je rozdělen dle způsobu využívání nebo vlastnictví oplocením jednotného typu s ocelovými sloupky potahovanými plastem výšky 1300 mm nad upraveným terénem. Barva pletiva je zelená, na římse nad kotelnou a kočárkárnou šedá. Ploty jsou doplněny dvoukřídlovými vraty a jednokřídlovými vrátky z tenkostěnných uzavřených profilů a výplní z pásové oceli. Povrch vrátek je upraven pozinkováním.

Stanoviště kontejnerů TKO

Plocha stanoviště kontejnerů TKO je umístěna u vjezdu do areálu, je ohraničena zídkou z železobetonových prefabrikátů tvaru L, součástí stanoviště je pergola  tvořená ocelovou nosnou konstrukcí Na ocelové konstrukci jsou uložeky dřevěné hranoly 60/200 na výšku. Ocelové prvky jsou žárově zinkovány.

Dětské hřiště

Na dětském hřišti je umístěna „Skluzavka se dvěma věžičkami“ (kód AP 0602) a houpací hračka - „Kuře na pružině“ - výrobce KARIM s r.o., dopadová plocha je z praného říčního štěrku – kačírku.

Lavičky

Areál je vybaven 4 ks laviček, lavičky jsou umístěny jednak u dětského hříště a jednak v atriu uvnitř areálu.

Golfové jamkoviště

Na jihovýchodě areálu je vybudováno cvičné jamkoviště s třemi jamkami o ploše cca 180 m2. Povrch jamkoviště je tvořen speciální travní směsí vhodnou pro golf. Plocha je plošně odvodněna štěrkovou drenážní vrstvou.

Hřiště pro petanque

Souběžně s ulicí U lesa na severovýchodní straně areálu je umístěna herní plocha pro petanque. Plocha má rozměry cca 2,5x14m . Povrch je tvořen stěrkovohliněným mlatem s vtlačeným posypem praného říčního štěrku – kačírku. Na tuto plochu navazuje klidová zóna s posezením pod pergolou.

Poštovní schránky

Poštovní schránky jsou umístěny jako samostatně stojící konstrukce v blízkosti napojení vnitřní komunikace na ulici K lesu. Konstrukci tvoří systémová sestava 56 (8x7) ks kovových schránek  (výrobce DOLS Šumperk) v ocelovém rámu. Barva schránek a

rámu je šedá korespondující s pozinkovanými zámečnickými konstrukcemi uplatněnými v exteriéru objektu.

A.8. Vliv stavby na životní prostředí

Stavba je v souladu se územním plánem a neznamená zásadní změnu funkce v dané lokalitě. Intenzivní využití pozemku je kompenzováno nově navrženými  sadovými úpravami.

Životní prostředí zdravotně postižených

Přístup do části přízemních bytů v sekcích A, B a C je možné zajistit bezbariérový - celkem se jedná o 1 byt velikosti 3 + K.K. a 4 byty velikosti 2 + K.K, umožňující  dodržení požadavků čl. 2 vyhlášky č. 174/1994 Sb.

Na pozemku investora  jsou zajištěna 3 odstavná  stání splňující požadavky vyhlášky č. 174/1994 Sb.

B. ÚDAJE O STAVEBNÍM TVŮRČÍM TÝMU

B.1. Generální dodavatel stavby

B.2. Rozhodující subdodavatelé na stavbě

B.3. Investor stavby

B.4. Autoři architektonického návrhu a projetové dokumentace

B.1. Generální dodavatel stavby

UNISTAV a.s.

Ing. Miroslav Friš /statutární zástupce/ - předseda představenstva a generální ředitel

Příkop 6

604 33 Brno

tel 545 171 717, fax 545 171 718

e-mail : unistav@unistav.cz, www.unistav.cz

IČ: 00531766, DIČ: CZ00531766

hlavní stavbyvedoucí	Ing. Dušan Doležal

Při realizaci přihlašované stavby vykonával UNISTAV a.s. funkci generálního dodavatele.

Charakteristika činnosti v oblasti stavebnictví:

- investiční činnost (koupě pozemku, příprava území, stavební řízení)

- projekční činnost

- kompletní dodavatelská činnost (HSV,PSV, technlogické soubory,interiéry)

- kompletní rekonstrukce staveb

- prodej a pronájem nemovitostí

- obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí

- prozování garáží a odstavných ploch

- podnikání v oblasti nakládání s odpady

- dopravně-mechanizační služby

UNISTAV a.s. je inženýrsko-dodavatelskou organizací, jejíž hlavní činností je komplexní dodávka staveb zajišťovaná odborným řízením stavby s důrazem na rychlost výstavby a kvalitu provádění. Interní systém jakosti je vybudován podle požadavků norem ISO řady 9000. Firma prošla úspěšnou certifikací dle ČSN EN ISO 9002 a obdržela certifikát již ke dni 24.4.1997. V současnosti jsme držiteli certifikátu  pro projektovou činnost  ve stavebnictví a provádění staveb, jejich změn a odstraňování  dle ČSN EN ISO 9001. Externě byl systém jakosti certifikován a je dozorován certifikačním orgánem STAVCERT  Praha, s.r.o., který  je součástí státního certifikačního systému.

Počet zaměstnanců:			532

Rok vzniku firmy:					1990

Obchodní obrat v roce 2005 		2 792 769 tis.Kč

Nejvýznamější referenční stavby realizované firmou UNISTAV a.s. v posledních letech ve funkci generálního dodavatele staveb :

- Rezidence Jeremenkova - Praha, výstavba dvou bytových domů /203 mil Kč/, 10/2004 – 01/2006

- Katastrální úřad v Brně, výstavba objektu /89 mil Kč/, 07/2003 – 01/2006

- Bytový dům Nové Zahradní město – Praha, výstavba bytových objektů /425 mil Kč/, 06/2004 – 11/2005

- Tesco Uherské Hradiště, výstavba hypermarketu /117,59 mil Kč/, 05/2005 – 10/2005

- Ve Slatinách – Praha, výstavba obytného komplexu /250 mil Kč/, 04/2004 – 08/2005

- Palác Beethoven – Praha, rekonstrukce historického objektu /320 mil Kč/, 04/2005 – 05/2005

- LONGIN Praha, rekonstrukce a dostavba objektu /79,3 mil Kč/, 06/2003 – 04/2005

- Nemocnice Ivančice, výstavba a dostavba areálu /120 mil Kč/, 01/2003 – 03/2005

- Ikea Praha – Černý most, výstavba obchodního centra /531 mil Kč/, 04/2004 – 12/2004

- Bytové domy Stodůlky – Praha, výstavba tří bytových domů /263 mil Kč/, 05/2003 – 12/2004

- Mountfield Praha, výstavba areálu /218 mil Kč/, 03/2004 – 11/2004

- FN U sv . Anny v Brně, rekonstrukce neurochirurgie /59,4 mil Kč/, 11/2003 – 11/2004

- Bytové domy Na Fialce II - Praha, výstavba areálu /76 mil Kč/, 09/2003 – 09/2004

- Nemocnice Nové Město na Moravě, přístavba a rekonstrukce /630 mil Kč/, 11/1996 – 07/2004

- MLZU v Brně, výstavba pavilonu Q /552 mil Kč/, 07/2002 – 05/2004

- Sportovně rekreační areál Kraví hora v Brně, rekonstrukce a dostavba /192 mil Kč/, 11/2001 – 04/2004

B.2. Rozhodující subdodavatelé na stavbě

AQ okna a dveře s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9

venkovní výplně otvorů – okna, balkonové dveře

Barkotex Praha s r.o., K Ryšance 16, 140 00 Praha 4

dřevěné podlahy MAGNUM

Colorbeton s r.o., Fr. Diviše 944, 104 00 Praha 10

areálové komunikace, ČTÚ, hřiště pro petanque

COMMATEL – Uher s r.o.	, Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4

lité asfalty v garážích

Dvořan IZOLMONT Bzenec s r.o., Nám. Svobody 327, 696 81 Bzenec

hydroizolace spodní stavby

Elektrostav GLOZYGA s r.o., Bílanská 1818, 767 01 Kroměříž

vnitřní rozvody elektro silnoproudu a slaboproudu, areálové osvětlení

Glasspo s r.o., Hlavní 184, 250 64  Hovorčovice

skleněné výplně, skleněné desky, vstupní dveře prosklené,truhlářské výrobky, zimní zahrady

Jiří Wagner, U mýta 427, 789 69  Postřelmov

ZTI (vnitřní kanalizace a vodovod, plyn), ústřední vytápění

Josef Matoušek – izolace, Ketkovice 24, 664 12 Oslavany

střešní plášť, střešní terasy, klempířské konstrukce

LUWEX a.s., Spojovací 9, 190 00 Praha 9

vzduchotechnika

Menhir & Dolmen, a.s. Lodní nám. 257, 412 01 Litoměřice

zámečnické konstrukce, vnitřní dveře

Novatec s r.o. Strojírenská 260, 155 21 Praha 5 - Zlíčín

fasáda – systém ETICS, anhydritové podlahy

Nekovář s r.o. ,251 68 Hlubočinka 1089

sádrokartonové konstrukce

Stump Spezialtiefbau s r.o., Úvalská 1357/28, 100 00 Praha 10

pilotové založení, podkladní betony

VHG stavebně obchodní, s r.o., U Skladu 2215/1b, 143 14  Praha 4

areálová kanalizace a drenáže, areálový vodovod, izolace balkonů, obklady a dlažby

WILD STONE s r.o.	, Přišimasy – Skřivany 305, 281 72  Přišimasy

obklad umělým kamenem

Zahradní a parková s r.o., Chebská 185, 353 01 Mariánské Lázně

sadové úpravy, střešní zahrady, golfové jamkoviště

B.3. Investor stavby

Akro real, a.s.

sídlo společnosti: Pod Pramenem 3, 140 00 Praha 4

kanceláře společnosti: Lublaňská 57, 120 00  Praha 2

Datum vzniku:		10. 2. 1997

Představenstvo:	MUDr. Renée Schickerová, CSc.
Ing. Martin Šiška
Ing. Lukáš Najman

Ředitel:			Ing. Lukáš Najman

AKRO Real, a.s. je developerská společnost, která působí na našem trhu od roku 1997 a zaměřuje se na výstavbu bytů a rodinných domů po celé Praze.

Společnost AKRO Real, a.s. v minulosti úspěšně dokončila výstavbu a prodej několika projektů:

Areál řadových rodinných domů Na Fialce II, Praha (2004)

Bytový komplex Panorama Barandov, Praha 5 (2002), spolupráce se společností FINEP s r.o.

Exkluzivní objekt VILA TERCIA, Praha 6 (2001)

Obytný dům u Kunratického lesa, Praha 4 (1999)

Viladům Liboc, Praha 6 (1998)

B.4. Autoři architektonického návrhu a projetové dokumentace

Autoři architektonického návrhu:

Doc.Ing.arch.Ján Strcula, PhD.

Ing.arch.Jan Viktorin

Ing.arch.Michal Vrba

Podkladem projekčního řešení byla dokumentace stavby pro ÚR zpracovaná atelierem ABV v září 2003 a dále projekt pro stavební povolení zpracovaný ateliérem ABV v roce 2004.

Realizační dokumentace vypracoval v roce 2004/2005 :

Architektonický atelier ABV

Pod Stárkou 4

140 00 Praha 4

tel.: 261 226 948, fax:: 261 226 947

e-mail:abv@abv.cz, www.abv.cz

Na zpracování projektové dokumentace se podílel projekční tým ve složení :

architektonické řešení,autorský dozor : 	Ing.arch.Jan Viktorin

stavební řešení  :				Ing.Jiří Václavů

statika :						Ing.Jiří Houra ( BUILDING s.r.o. )

elektro :						Otto Chládek

ZTI - vnitřní instalace :			Ing.Jana Viktorinová

vzduchotechnika :				Pavel Princ

vytápění :						Ing.Vladimír Čížek

kotelna :						Michal Kvasnička

ZTI - vnější sítě :				Ing.Alena Kocandová

telefon - vnější sítě :				Ing.Rostislav Němec

požární ochrana :				Bedřich Kaulitz

sadové úpravy :				Ing.Alena Šimčíková ( GREEN DESIGN )

doprava :						Ing.Dana Krýslová ( Atelier DUK )

Architektonický atelier ABV jako sdružení fyzických osob navázal v roce 1994 na činnost Architektonického atelieru Benda-Viktorin,

nyní pracuje ve složení: Ing.arch.Petr Benda, Ing.arch.Alena Bendová, Ing.arch.Radka Brožová, Ing.Zuzana Kašparová, Ing.arch.Eva Letovská, Ing.arch.Hana Polidarová, Ing.arch.Jan Viktorin.

Atelier pracuje s grafickým CAD systémem AUTOCAD, ARCHICAD a MICROSTATION.

Se stálým okruhem spolupracovníků zajišťuje přípravné práce, architektonické návrhy staveb a interiérů rekonstrukcí i novostaveb, práce v oboru urbanismu, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a autorský dozor.

Referenční stavby :

Hotel Pernštejn Litomyšl, rekonstrukce a dostavba ( studie, projekt, realizace 1995-2000 )

Administrativní a výstavní areál firmy BEST, a.s., Praha 6 – Ruzyně ( studie, projekt, realizace 1998-2002 )

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí pro potřeby KD Sluníčko, Praha 11 - JM II ( studie, projekt, realizace 1998-2002 )

Rekonstrukce nájemního bytového domu v Pštrossově ulici, Praha 1 ( studie, projekt, realizace 1999-2001 )

Projekt regenerace Jižního Města ( studie 1999-2001 )

Administrativní, obchodní a výrobní areál a.s.BEST, Chlumec nad Cidlinou ( studie, projekt, realizace 2001-2002 )

Terasové domy v ulici Výhledová, Praha 5 ( studie, projekt 2001-2004 )

Rodinné domky a bytové domy Na Fialce, Praha 6 ( studie, projekt, realizace 2000-2004 )

Bytový dům Nuselská ( projekt, realizace 2000-2004 )