Dům s pečovatelskou službou Dubeč

Špejchar

- ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STAVBĚ

Název stavby: 		Dům s pečovatelskou službou Dubeč SO 24 Špejchar

Adresa stavby:		Nám. U Lípy svobody, Praha 10 - Dubeč

Vyšší dodavatel:		Průmstav, a.s.

Investor:	Hlavní město Praha

Kontaktní osoba:

Generální projektant :   	d-plus projektová a inženýrská a.s. , Sokolovská 16, Praha 8

Architektonický návrh:	Ing. Tomáš Štajnc

Hlavní stavbyvedoucí:	Michal Vondráček

Zastavěná plocha: 		  509,7m2

Termín výstavby:

Zahájení výstavby: 		10/2004

Dokončení výstavby:  	05/2006

Cena díla:			25,464.164,-Kč (bez DPH)

Stavebně-architektonické řešení :

Jedná se o rekonstrukci a celkovou opravu stávajícího historického objektu „Špejchar“. Objekt je památkově chráněný a do současnosti byl bez přívodu veškerých médií.

Nově zrekonstruovaný Špejchar bude sloužit jako kulturní a společenské centrum obce a zároveň jako klub pro sousední Dům s pečovatelskou péčí.

Rekonstruovaný Špejchar dotváří atmosféru nově vzniklého areálu náměstí.

Náměstí vzniklo v prostoru bývalého statku, je z jedné strany ohraničeno Domem s pečovatelskou péčí, ze dvou stran je lemováno novostavbou bytových domů a po pravé straně vévodí nově zrekonstruovaný Špejchar. Součástí nově vzniklého areálu je i upravený park.

Objekt je obdélníkového půdorysu s dvěmi vystupujícími terasami, je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdní prostor. Zastřešení objektu je valbovou střechou, krytina je bobrovka na řídkém laťování.

Původní funkce objektu byla pro skladování obilí, v obvodových stěnách jsou stávající malé okenní otvory. Z důvodu lepšího prosvětlení objektu byl proveden ve střešní konstrukci sedlový světlík. Jednotlivá podlaží jsou propojena galerií ve stropní konstrukci, takže světlo proniká střechou až do přízemí.

Obvodové stěny Špejcharu jsou zděné ze smíšeného zdiva, v rámci rekonstrukce byly stěny vyspraveny a opatřeny novou sanační omítkou.

Vnitřní svislé a vodorovné konstrukce jsou dřevěné, tvořené dřevěnými sloupy a průvlaky. Napadené části dřevěných prvků byly vyměněny, zbytek byl ošetřen. Náhrada dřevěných prvků byla provedena replikou s ručním opracováním.

Ve stropě mezi přízemím a patrem byly vybudovány dva obdélníkové otvory, které propojují jednotlivá podlaží.

Krov je tvořen vaznicovou soustavou,nebyly provedeny výrazné zásahy do konstrukce krovu, pouze se odstranilo laťování  a tašky v místě světlíku a výustek VZT.

Nový světlík je proveden nezávisle na stávajícím krovu.

Ostatní stavební prvky :

Schodiště jsou dřevěná schodnicová s podstupnicemi, součástí schodiště je i zábradlí, které koresponduje se zábradlím galerií. Zábradlí v interiéru jak ke schodišti, tak ke galerii je navrženo dřevěné z dubového masivu, opatřeno voskováním. Venkovní zábradlí je dřevěné z masivu, opatřeno přimořením a transparentním lakem.

Venkovní schody jsou z pískovcových stupňů, plně uložených.

Okna jsou dvoukřídlá, otvíravá a výklopná v provedení euro-okno dvoukřídlé pro památkové objekty. V oknech jsou repasované ocelové mříže, osazené do kamenných ostění.

Všechny dveře jsou v provedení pro památkové objekty.

Vnitřní dveře jsou plné hladné jednokřídlé z dubové spárovky, zárubně obloukové, kování je provedeno v bronzu.

Vnější dveře jsou jednokřídlá nebo plná s okénkem, na kterém je osazena ocelová mříž opatřená nátěrem proti korozi. Křídla jsou z dubové spárovky se stejnou povrchovou úpravou jako vnitřní dveře. Křídla jsou opatřena okopným měděným plechem. Zárubně jsou rámové, kování je provedeno v bronzu.

Veškeré omítky a malby jsou provedeny z materiálů určených pro památkově chráněné objekty. Venkovní fasáda byla provedena sanačním omítkovým systémem.

Dispoziční řešení :

- Sklepy :

Prostory sklepů nebudou využívány, bylo provedeno jejich zpřístupnění , vyklizení, vyčištění, sanace a oprava zdiva. Podlaha je vydlážděna pískovcovou dlažbou do štěrkového lože.

- Přízemí a patro:

V přízemí je  vybudovaný víceúčelový sál, klubovna pro seniory a cukrárna se zázemím. Sál bude sloužit pro pořádání přednášek, výstav a drobných kulturních akcí. Na přízemí navazují dvě venkovní terasy.

Z přízemí je po schodišti přístupné patro, které je propojeno s přízemím dvojicí stropních otvorů se zábradlím.

- Půda:

Půdní prostor je využitý jako strojovna vzduchotechniky. Prostor pod světlíkem je stavebně oddělen od půdního prostoru, je zde také vynechaná stropní konstrukce, takže jsou zde viditelné stávající prvky krovu.

Vnitřní instalace :

Objekt je nově napojen na vodu a  kanalizaci, dále byly do objektu přivedena elektro přípojka, která slouží pro osvětlení, zásuvkové obvody a pro vytápění

- Vytápění

V podlahách jsou uloženy elektrické topné kabely, které jsou řízeny regulátory s prostorovým čidlem a čidlem teploty podlahy. Doplňkově jsou v přízemí osazeny elektrické přímotopné konvektory s vestavěnými termostaty.

- Vzduchotechnika

Objekt je větrán kombinací přirozeného a nuceného větrání.

Nucené větrání je zřízeno pro větrání sálu a klubovny v přízemí objektu, větrání sociálního zázemí a přípravny cukrárny.

Galerie ve 2.NP je větrána přirozeným způsobem okny.

Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve volném půdním prostoru. Vyústění vzduchotechniky je provedeno v rovině střechy a opatřeno žaluzií z ocelového plechu. V prostoru přízemí je VZT potrubí volně zavěšeno pod stropem a je opatřeno nátěrem v barvě černé matné.

B. ÚDAJE  O  STAVEBNÍM  TÝMU

Dodavatelská firma

Průmstav, a.s. Štětkova 1639/18, 140 68 Praha 4

IČO: 25 10 58 25

DIČ: CZ 25 10 58 25

Tel:  261 211 297 – ředitel společnosti

Ústředna  244 096 111, fax: 261 211 308

e-mail: ivana.kocova@prumstav.cz

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Kočová Šebestová

Tel.: 244 096 301

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Praha 4,  č.ú. 58413/0300

Komerční banka,a.s., Praha 6,  č.ú. 8501 – 061/0100

HVB Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1143592001/2700

## Představenstvo

### Ing. Ivan Bauer, MBA

#### Předseda představenstva, ředitel společnosti

##### Ing. Miroslav Netrefa

Místopředseda, ekonomický náměstek

##### Josef Kameš

Člen představenstva, obchodní náměstek

##### Ivan Matějovič

Člen představenstva

##### Ing. Zdeněk Urbančík

Člen představenstva

###### Dozorčí rada

##### Ing. Pavel Hromádka

Předseda

##### Ivan Procházka

Místopředseda

Pavel Matějka

Člen

# Zaměření společnosti

Průmstav, a.s. je firma, která se zabývá komplexním prováděním staveb pozemního stavitelství formou vyššího dodavatelství. Objem jednotlivých zakázek se pohybuje zhruba mezi 20 – 300 mil. Kč. Co se týká struktury prováděných staveb, firma realizuje stavby a rekonstrukce bytových, občanských i průmyslových objektů.

Průmstav, a.s. působí na celém území České republiky, především však v oblasti středních a západních Čech s těžištěm prací v Praze, kde vlastní rozsáhlý výrobní a skladový areál.

Společnost zaměstnává cca 500 zaměstnanců, což je již několik let stabilní stav.

Veškeré své činnosti Průmstav a.s. zajišťuje na základě živnostenského listu, který ho opravňuje k výkonu následujících činností:

- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřičských činností

- kovoobráběčství

- zámečnictví

- revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

- půjčování stavebních strojů a přístrojů

- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

- opravy motorových vozidel

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- silniční motorová doprava

- pronájem nebytových prostor

Historie společnosti

Počátky firmy Průmstav, a.s sahají do doby 1.republiky (Pittel-Brausweter, Hrabě Lozovský). Pokračovatelem se stal v roce 1951 národní podnik „Výstavba rudných dolů a hutí, n.p.“. V roce 1953 byl národní podnik přejmenován na Průmstav Praha, n.p. Orientoval se především na realizace průmyslových staveb a komplexní bytovou výstavbu. V roce 1991 byl Průmstav Praha, n.p. rozdělen na samostatné státní podniky vytvořené z jednotlivých závodů a ředitelství podniku. Nástupnickou organizací se stal bývalý závod 01, který si ponechal obchodní jméno Průmstav Praha, s.p. V rámci privatizace v roce 1992 byl státní podnik transformován na soukromou stavební společnost. Obchodní název a firemní logo zůstalo zachováno. Ochrannou známku společnost získala v roce 1993. V roce 1997 došlo ke změně formy společnosti na akciovou společnost s názvem Průmstav, a.s.

Certifikace managementu jakosti, environmentálního managementu a bezpečnosti ochrany zdraví při práci

Na sklonku roku 2004 Průmstav, a.s. dokončil integraci systémů řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikační společnosti Qualiform a.s. uskutečnila kontrolní audit, který funkčnost integrovaného systému řízení potvrdil.

V oblasti uplatňování normy ČSN EN ISO 9001:2001 byl společnosti potvrzen platný certifikát č. S-598/2004 s platností do 31.12.2007.

Norma stanovující požadavky na systém řízení ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001 byla novelizována  1.5.2005. Společnosti Průmstav, a.s. se podařilo novou normu pod označením ČSN EN ISO 14001:2005 dokumentačně naplnit, což jí ve smyslu uvedené normy přineslo vydání certifikátu č. EMS-042/2004.

V oblasti uplatňování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle anglické normy OHSAS 18001:1999 společnost rovněž potvrdila certifikát č. BOZP-002/2004 platný do 31.5.2007.

V prosinci roku 2004 Národní bezpečnostní úřad vydal společnosti Průmstav, a.s. potvrzení podle § 62 odst.1 zákona č.148/1998 o ochraně utajovaných skutečností do (a včetně) stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.

Získaná ocenění

1996 – titul Stavba roku 1996 za Administrativní budovu VZP OP Praha, Na Perštýně 6, Praha 1

1998 – titul Stavba roku 1998 za Golfový areál Olšová vrata v Karlových Varech

1998 – diplom  v soutěži o nejlepší developerský projekt u příležitosti veletrhu nemovitostí IMMOS REALEX 98 za stavbu Obytný park Trója

1999 – nominace na titul Stavba roku 1999 a Cena poroty For Arch 99 za obnovu Městského divadla v Karlových Varech

2000 – titul Stavba roku 2000 FOR ARCH 2000 za stavbu BAO Jeseniova 30, Praha 3

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 – umístění v soutěži firem „Českých 100 nejlepších“ pořádané každoročně společností pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci Comenius

2003  –  titul „Stavba roku 2003“ za rekonstrukci a paláce Langhans (pořádá společnost ABF)

2005 – nominace na titul Stavba roku 2005 pro stavbu Zahradní čtvrť, I.etapa, Praha 5-  Zbraslav

Základní ukazatele (v tis. Kč)

| v tis. Kč | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové výnosy společnosti | 1 418 917 | 1 217 326 | 1 112 655 | 1 455 831 | 1 441 658 | 1 869 269 |
| Zisk (před zdaněním) | 20 541 | 30 893 | 27 572 | 18 077 | 26 479 | 45 294 |
| Vlastní kapitál | 80 301 | 96 208 | 111 985 | 114 636 | 128 739 | 154 638 |
| Počet pracovníků (os.) | 506 | 483 | 496 | 489 | 462 | 436 |
| Přidaná hodnota | 178 066 | 201 443 | 200 622 | 197 961 | 224 946 | 274 448 |
| Přidaná hodnota na pracovníka | 352 | 417 | 405 | 405 | 487 | 629 |
| Aktiva celkem | 856 221 | 483 580 | 586 593 | 553 862 | 624 450 | 795 656 |

Rozsah přímé dodávky:

- vyklízecí práce

- zednické práce vč. přístupových chodníků

- dubové venkovní zábradlí

- monolitické konstrukce

- SDK konstrukce

Rozhodující kooperanti:

- průzkumné a posudkové práce		Konzea s.r.o.

- tesařské práce					Jetmar a Partner s.r.o.

- dubové podlahy				A-Z Floor s.r.o.

- vzduchotechnika				Airmont s.r.o.

- elektropráce					Hedvik s.r.o.

- hydraulický výtah				Tramontáž s.r.o.

- dubové interiérové schodiště a zábradlí	Schody Stadler s.r.o.

- obklady					Tláskal obklady

3. VÝKRESOVÁ  DOKUMENTACE:

- půdorys sklepa

- půdorys přízemí

- půdorys patra

- řez podélný

- řez příčný

- východní průčelí

- západní průčelí

- jižní průčelí

- severní průčelí

4. FOTOGRAFICKÁ  DOKUMENTACE

- 1 - 8 exteriér

- 9, 10 detail fasády

- 11 - 16 interiér