## stavba roku 2006

Rekonstrukce domů Masarykovo nám č. 1 a 2 v Jihlavě

# Seznam příloh

- Dokladová část

  - Přihláška do soutěže

  - Doklad o zaplacení registračního poplatku

- Textová část

- údaje o stavbě

  - Popis stavebního díla

  - Doba výstavby a finanční objem

  - Zdůvodnění přihlášky do soutěže „Stavba roku“

- údaje o stavebním tvůrčím týmu

  - Dodavatel stavebního díla

  - Rozhodující kooperanti

  - Investor stavebního díla

  - Autor architektonického návrhu a projektu stavby

- Výkresová a fotodokumentační část

  - Výkresová dokumentace

  - Fotodokumentace

- dokladová část

  - Přihláška do soutěže

  - Doklad o zaplacení registračního poplatku

- textová část

Název stavby:	Rekonstrukce domů Masarykovo nám č. 1 a 2 v Jihlavě

## Jméno autora:	Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček, FORTIS spol. s r.o.

Jméno dodavatele:	PSJ holding, a.s.

Jméno investora: 	Statutární město Jihlava

2.1. Popis stavebního díla

Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Objekty jihlavské radnice určené k rekonstrukci – č.1 a 2 na Masarykovo náměstí se nachází v centrální MPR v Jihlavě, a to na pozemcích č. 138 a 137 v k.ú. Jihlava. Dvůr přiléhající k těmto předmětným objektům se nachází na pozemcích č. 139, 140, 141 a 142 rovněž v k.ú. Jihlava. Umístění stávajících domů je patrné ze situace, která je součástí této dokumentace.

Charakteristika území stavby

Území stavby se nachází v centru města Jihlavy a je součástí Městské památkové rezervace Jihlava. Západní fasáda rekonstruovaných objektů je součástí uliční fasády nacházející se v severovýchodní části Masarykova náměstí. Na východní straně obou objektů je situován společný dvorní prostor přístupný příjezdovou komunikací z ulice Hluboká.

V dvorním prostoru domů Masarykovo náměstí č. 1 a 2 budou prováděny terénní úpravy a stavební práce realizované v rámci samostatné akce „Úprava dvorního prostoru Masarykovo náměstí 1 a 2 v Jihlavě“.

Zhodnocení polohy a stavu staveniště

Staveniště na dvorní straně rekonstruovaných objektů je mírně svažité směrem od budov k ulici Hluboká. Staveniště je komunikačně přístupné z východní strany – z ulice Hluboká.

Před započetím prací je nutno v předstihu vytýčit trasy všech podzemních sítí a vedení ve spolupráci s jednotlivými správci těchto sítí a o tomto vytýčení učinit zápis do stavebního deníku. Stávající inženýrské sítě budou během provádění stavebních prací zabezpečeny proti poškození silničními panely.

S ohledem na charakter uvažované akce a způsob dosavadního využití dotčeného území nepřipadají v úvahu žádné nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu.

## Historický objekt Jihlavské radnice na Masarykově náměstí č.1

### Architektonické řešení

Stávající objekt radnice č. 1 je celoplošně podsklepený třípodlažní objekt s mohutným krovem a věží a se dvěmi dvorními křídly, z nichž v severním je situována zasedací místnost zastupitelstva, je zastřešen mohutnou sedlovou střechou a v jižním křídle, které má tři nadzemní podlaží a střechu spádovanou do centrálního úžlabí a jehož vnější vzhled má fortifikační charakter.

Vlastní objekt č. 1 je svou hmotou a výrazem dominantní ve východní frontě domů na Masarykově náměstí v Jihlavě. Z jihu je k č. 1 provozně připojen objekt č. 2, který je čtyřpodlažní a je celoplošně podsklepen. Střecha tohoto objektu je sedlová s hřebenem rovnoběžným s průčelím domu. Objekty jsou rekonstruovány pro potřeby jihlavského magistrátu, a to za účelem získání nových (v historicky cenném prostředí) svou kvalitou původních prostor pro reprezentaci a pro vlastní umístění vedení radnice. Vzniklé prostory jsou nově doplněny hygienickým zázemím a výtahem situovaným v přístavku u východní zdi domu č. 1. Řešení jednotlivých dispozic domů č. 1 a 2 je rovněž patrné z výkresové dokumentace, a to jak z půdorysů, tak i z pohledů a řezů.

Řešení dvora za těmito objekty je součástí samostatné akce „Úprava dvorního prostoru Masarykovo náměstí 1 a 2 v Jihlavě“.

Dějiny objektu na Masarykově náměstí (dům č.p.97, č.o.1)

Královské horní město Jihlava se zformovalo těsně před polovinou 13. století na moravské straně řeky Jihlavy. Tak jako v jiných královských městech stál v jeho čele rychtář jako zástupce panovníka. Avšak brzy, již od konce 13. století, zasedá spolu s ním na městském soudě 12 přísežných z řad nejbohatších horních podnikatelů a obchodníků. Vzniká tak nový správní orgán, městská rada. Jejím předsedou byl purkmistr, který je poprvé v Jihlavě doložen k r. 1321. Od poloviny 14. století však již rada ovládla správu obecního majetku a na konci tohoto věku již plně ovládá většinu agendy městského soudu. Jihlavská městská rada v této době ještě nemohla volit rychtáře, ale ten zase neměl přístup na její zasedání. Od začátku 14. století byla funkce rychtáře dědičná a bylo ji možno prodávat.

V polovině 14. století už má městská rada pevnou organizaci a řídí se přesnými pravidly. Jejich 12 členů se pravidelně po 4 týdnech střídalo v úřadě purkmistra. Členové městské rady se ke svým schůzkám scházeli porůznu, nejspíše v domech jednotlivých radních. Jak však rostly její pravomoci a rozrůstala se agenda, vyvstala pro městskou radu potřeba vlastního odpovídajícího sídla. A tak někdy v polovině 14. století vznikla první jihlavská radnice. Nacházela se na západní straně Masarykova náměstí, a to na místě dnešního rohového domu Masarykovo náměstí 47 – Matky Boží 2. Můžeme připustit, že se tehdy vydělila z původní rozsáhlé rychty, která stávala na místě dnešních domů č. 47-49. Vedle prestižních důvodů to byly nejspíše i prostorové problémy, co vedlo městskou radu k výměně staré radnice za jiný dům. Došlo k tomu v r. 1425, kdy byla směněna za větší budovu protější, na východní straně náměstí. Právě zde se rozhodli jihlavští radní vybudovat své důstojné a reprezentativní sídlo. Jde o nejsevernější část dnešního radničního komplexu, který se v příštích dobách rozrostl až do současné podoby. Rozšiřováním a četnými stavebními úpravami se v dalších staletích radnice postupně stala jednou z dominant Masarykova náměstí. Její význam podtrhuje skutečnost, že od této doby sídlí jihlavská městská samospráva právě zde.

Třebaže k nejstarší historii tohoto domu chybí jakákoli opora písemných pramenů, přece jen na základě stavebně historického průzkumu lze poměrně dostatečně jeho stavební historii nastínit. Dnes víme, že v samých počátcích města (1260-1290) nebyla přední část dnešního domu zastavěna kamennou stavbou. Lze důvodně předpokládat, že zde byl dřevěný dům nebo dokonce průchod-soutka. Teprve po r. 1330 zde byl postaven kamenný raně gotický palác, jehož dvoutraktová dispozice se v zásadě zachovala dodnes. Víme, že v přední části byl dům otevřen do náměstí dvojicí hrotitých arkád podloubí. Analogicky se zachovalými částmi raně gotického podloubí u jiných jihlavských domů lze konstatovat, že výška arkád se pohybovala okolo 480 cm při světlé hloubce podloubí do 4 m. Vlastní šířka domu byla cca 11 m a hloubka obytné části pak 18 m. Přítomnost podloubí ukazuje, že dům měl kamenné nebo hrázděné patro. Do domu se vstupovalo z podloubí vchodem v levé části domu. Tento vstup je doložen zachovaným vchodem vedoucím do původního průjezdu. Pravá část přízemku byla rozdělena příčkou na přední mázhaus a zadní komoru. Větší stavební úpravy domu pak lze předpokládat až po požáru města v květnu 1353. Protože v horní části náměstí stavěli od počátků města nejbohatší a nejvýznamnější jihlavští patricijové, musel být i tento dům v držení některého z nich. O jeho nejstarších majitelích však opět nevíme nic. Teprve na konci 14. století vystupuje objekt z anonymity, když je doložen jeho první známý majitel, kterým byl bohatý patricij Cippus. Ve 20. letech 15. století ho drží výše Mikuláš Barchaník, dalším majitelem byla už městská rada. Ta se hned na jaře 1425 pustila do rozsáhlých úprav domu. Ústředním místem správy města je v této do době městská kancelář, kde probíhají četná diplomatická jednání, vedou se městské knihy i další úřední písemnosti. Zde se zároveň formuje základ proslulého právního postavení města. Pro Jihlavu bylo velkým štěstím, že vedoucími této instituce byli vždy mimořádně schopní a vzdělaní městští notáři počínaje prvním doloženým Heřmanem ve 13. století, a především doslova hvězdným notářským seskupením na přelomu 14. a 15. století, vrcholícím Janem z Gelnhausenu. Nová budova byla především upravována pro zasedací místnost. Další úpravy radnice lze předpokládat v souvislosti s jeho účastí na nejvýznamnější historické události v Jihlavě, kterou bylo přijetí tzv. kompaktát v r. 1436, což znamenalo faktickou tečku za husitskými válkami. Řada tehdejších složitých jednání za přítomnost císaře Zikmunda, zástupců církve i kališnické strany se odehrála právě zde, na jihlavské radnici.

Další kvalitativní změny městské samosprávy i radnice spadají do 16. století. Souvisejí především s velkými proměnami jihlavské společnosti. Celé století, nazývané v Jihlavě Velkým, je zde ve znamení nástupu protestantství a s ním spojených myšlenek humanismu. Hned na začátku tohoto věku se do té doby ortodoxně katolické město proměnilo v centrum luterské reformace. Sama Jihlava se postupně stává centrem obrovského vlastního městského panství, dochází k velkému rozvoji řemesel i dálkového obchodu. S tím souvisí nebývalý hospodářský i kulturní rozmach. Narůstající agenda nutně musela vést k rozšíření radnice. Stalo se tak už v r. 1509, kdy je k původnímu radničnímu domu připojen pravý sousední dům odkoupený od Jakuba Schausichselbera. Také tento dům pamatuje ve svých základech

13. století. Zachovalé raně gotické sklepy opět dokládají existenci dvoutraktového kamenného domu s podloubím při průčelí, které bylo v pravé polovině prolomeno dnes nezachovaným vchodem. Opět neznáme jeho nejstarší majitele, prvním známým je až v r. 1425 Jan Holczl. Po r. 1509 jsou oba radniční domy vnitřně propojeny a nová část je upravena především pro agendu městského rychtáře. V přízemí vzniká nová strážnice a zbrojnice městské hotovosti, ve dvorní části pak městské vězení. Část sklepa a přízemí sloužila také jako vinný šenk. Další přestavby a úpravy radničního dvojdomu jsou spojeny s požáry. V roce 1539 byla dokončena oprava radnice po požáru z 13. září 1535. Svědectvím jsou zachované vzácné pozdně gotické okenní kružby s tímto letopočtem. K nejradikálnější přestavbě radnice došlo po požáru 8. srpna 1551, při které se už uplatňuje nastupující renesance. V r. 1561 vzniká v 1. poschodí velký zasedací sál, ve své době největší profánní kryta prostora v Jihlavě. Jednalo se o obdélníkovou místnost zaklenutou 4dílnou žebrovou klenbou na okosený střední sloupek. Klenba se zachovala v plném rozsahu, avšak její 2 pole směrem k náměstí jsou dnes překryty barokním podhledem. Žebroví bylo sestaveno z tvárnic z pálené hlíny o délce 43 cm, klenební pole byla vyzdobena moralizujícími citáty z bible, z učení řeckých mudrců a výroky Sokratovými a Platónovými. Zajímavé je, že kromě řečtiny a latiny byly psány i v němčině, hebrejštině a češtině. Avšak proměnami prochází celá budova. Oba radniční domy při nich ztrácejí podloubí, nově vzniklé vchody na úrovni uliční čáry jsou opatřeny půlkruhovými pozdně gotickými portály. Průčelí je v r. 1556 sjednoceno, takže vzniká jediný patrový dům o 8 okenních osách ozdobené na osu věžičkou s „českými hodinami“ (ciferník měl 24 hodin). V letech 1557 a 1558 je průčelí ozdobeno barevnou freskou „Schvalování městských práv panovníkem“. V r. 1574 byla na radničním nádvoří nově postavena velká soudní síň o rozměrech 10 x 13,5 m vybavená dřevěným obložením (táflováním). Renesanční úpravy radnice byly zakončeny v r. 1594, kdy byly „české hodiny“ na radniční vížce nahrazeny tzv. „německými“, které měly oproti starým ciferník s 12 hodinami. V bohatém renesančním městě se dále rozrůstala městská kancelář, kde byli od poloviny 16. století již 2 vedoucí notáři (německý a český). Někteří z nich patřili mezi nejvýznamnější jihlavské humanisty, např. Jan Hynek z Velínova nebo Martin Leupold z Löwentálu. Dodejme, že na radnici našel útulek pro své zkoušky i veřejné produkce proslulý pěvecký soubor jihlavských mistrů pěvců, a to až do svého pobělohorského konce v r. 1620. V době švédské okupace města (13.3.1645-8.12.1647) sice radnice utrpěla na své vnější podobě, ale větší stavební úpravy spadají až do 1. poloviny 18. století a jsou vedeny v barokním a klasicistním duchu, který vtiskl budově nový ráz. Připomeňme alespoň přístavbu kaple sv. Dismase v zadním traktu z r. 1716, která byla tvořena objektem obdélníkového půdorysu přistavěném k dvorní části sousedního domu (měla rozměry 4,2 x 7,3 m a byla zaklenuta dvojicí placek se širokým pasem) nebo v r. 1727 zásadní přestavbu a rozšíření městské věznice. Důležitější však bylo rozšíření radnice o další dům jižním směrem, ke kterému došlo v r. 1727. Tento dům, podle posledních majitelů zvaný Kentlinův, má také jádro ze 60. let 13. století, což potvrzuje zachovalá středověká dispozice sklepů. Navíc v přízemí, v jižní zdi, je dobře patrný výběh klenebního pasu podloubí, které zde mělo výšku cca 4,8 m a světlou hloubku téměř 5 m. V zadní části téže zdi tvořící pravou část průjezdu je v torzu zachované raně gotické sedilé. Z anonymity vystupuje dům až v roce 1425 kdy je jeho majitelem Hanuš Schibal. Připojení Kentlinovského domu si vyžádalo v letech 1727-1728 provedení rozsáhlých úprav včetně vnitřního komunikačního propojení. V nové části radnice kromě jiného tehdy vznikly kanceláře registratury, sirotčího úřadu a pozemkových knih. V r. 1734, kdy jsou všechny stavební úpravy radnice dokončeny, tvořilo radnici celkem 23 kanceláří, velký zasedací sál v 1. poschodí, rozsáhlé sklepy, věznice, kaple a dvorní příslušenství (sklad, stáje apod.). Velká dolní síň, kdysi soudní, v této době sloužila jako skladiště.

K největší proměně radnice v její historii však došlo v r. 1786. Radniční trojdům tehdy dostává 2 poschodí a je opatřen mansardovou střechou s novou hodinovou vížkou a 5 vikýři. S tím souvisí i vizuální změna průčelí, když dříve samostatné domy byly sjednoceny společnou fasádou v klasicistním stylu. Vzniká tak objekt o 11 okenních osách, členěný v přízemí pásovou rustikou přerušovanou třemi portály s nakoso postavenými pilastry nesoucími zvlněné římsy (u severního a prostředního vchodu pilastry flankují původní renesanční půlkruhově zaklenutá ostění portálů, portál jižního domu je napodobuje). Obě horní poschodí jsou prolomena obdélníkovými okny s lištovými šambránami, nad okny 1. poschodí se navíc objevily vypjaté nadokenní římsy, pod nimi je štukový dekor s lasturami, rokajemi a zvonečkovými festony. Nad vchody se uplatnily kartuše (v prostřední se objevil znak města). Stará fresková výzdoba byla překryta novou trojbarevnou omítkou. Přestavba se zásadně dotkla i interiéru. Především se to týkalo 1. patra, kde došlo k přepažení slavné horní radní síně. Do ní tehdy byla vložena příčná zeď rovnoběžná s průčelím. Nově vzniklá přední část do náměstí byla dále předělena, navíc jsou zde zavěšeny nižší barokní podhledy. Nový strop tak v těchto částech úplně zakryl obě pole staré pozdně gotické klenby i s žebrovím a humanistickými texty. V zadní části zasedačky byly překryty hebrejské nápisy barokními kartušemi s německými nápisy, ostatní výzdoba včetně cihlových žeber byla necitlivě omítnuta. Vedlejší prostora nad levým vchodem se dočkala barokní úpravy (zlacená štuková výzdoba) a dále sloužila pro potřeby purkmistra. Nad ní v 2. poschodí vznikla nová reprezentativní zasedací místnost magistrátu. Lze konstatovat, že stavební vývoj radnice byl dokončen. Objekt radnice se v průběhu 19. století dostal vlivem zanedbané údržby do špatného technického stavu. Nedostatek městských financí však nutil zásadní opravy stále odkládat, takže v průběhu tohoto věku byla prováděna jen základní a nejnutnější údržba (1864 přebudována věznice, která hrozila zhroucením, ve stejném roce byl pravý vjezd upraven pro potřeby německého svazu dobrovolných hasičů, 1865 postaveny nové stáje, 1873 zavedeno plynové osvětlení, 1887 vystavěn nový vodovod atd.). Stále citlivěji byl pociťován nedostatek prostoru. Proto jsou některé odbory umisťovány i mimo vlastní budovu radnice. Tak třeba v r. 1893 se stěhuje důchodní a berní úřad do sousedního domu č. 2 nebo v r. 1896 stavební úřad do dnes už neexistujícího Kreclu. Generální opravy se však radnice nedočkala ani v době 1. republiky, ani za války. Proto připomínáme jen několik dílčích oprav, jako byla třeba oprava fasády v letech 1923-1924, při které byly objeveny renesanční fresky, položení eternitové střechy nebo stavební úpravy dvorního traktu (1924 byla zbourána zchátralá věznice a v r. 1927 kaple – sv. Dismase). Brzy po válce se začala stále naléhavěji ukazovat potřeba zásadní opravy celého objektu. V letech 1947-1949 byly odstraněny různé dvorní přístavby a opravena radniční vížka. Avšak doslova v havarijním stavu byla především renesanční dolní zasedačka. Rekonstrukce se však dočkala až v rámci větší opravy radnice v letech 1955-1962. Tehdy byla rekonstruovaná dolní zasedačka upravena pro potřeby městského zastupitelstva, které zde zasedá dodnes. V 80. letech 20. století se opět začala projevovat nedostatečná kapacita radnice pro stále rostoucí agendu. Proto byla v r. 1983 zpracována studie na celkovou rekonstrukci radnice a jejího rozšíření do sousedních domů 66 a 67. Zásadní zlom nastal až po listopadu 1989. V letech 1993-1994 konečně přistoupilo k dílčí realizaci navržených oprav, které byly prováděny podle projektů Stavoprojektu Jihlava a firmy FORTIS Jihlava. Tato studie navazuje na návrhy, které byly ve studiích prováděny v 80. a 90. letech 20. století a ze současných požadavků Magistrátu města Jihlavy a jeho zastupitelstva.

Poznámka: Tento text byl z větší části použit z materiálů vydaných jihlavskou radnicí v letech 1994 a 2001 a který byl zpracován PhDr. Zdeňkem Jarošem, historikem Muzea Vysočiny v Jihlavě a z nové knížky Dr.ing.arch. Jaroslava Huňáčka „O rekonstrukci radnice v letech 2004 až 2006“, která vyšla v tomto roce.

### Restaurátorský průzkum

Společně na oba objekty radnice, které jsou předmětem rekonstrukce, byl začátkem roku 1995 zpracován ak. malíři a restaurátory A. Novákem a R. Najdenovou rozsáhlý restaurátorský průzkum, který je vydán jako samostatný elaborát a je uložen na jihlavském magistrátu. Tento restaurátorský průzkum sloužil jako jeden ze zásadních materiálů při tvorbě předkládané studie, respektive při návrhu některých odstrojovacích prací.

Restaurátorský průzkum byl proveden jako součást připravovaného záměru celkové rekonstrukce budov jihlavské radnice, s cílem získat poznatky využitelné pro zpracování projektové dokumentace. Tento materiál nelze pro jeho značný rozsah a odbornou složitost zařadit jako plnohodnotnou součást této dokumentace, lze ale konstatovat, že tento restaurátorský průzkum je vždy a pro každého zájemce k nahlédnutí na jihlavské radnici.

### Stavebně historický průzkum

Rovněž tento rozsáhlý materiál byl zpracován pro oba předmětné objekty jihlavské radnice (č.p. 97/1 a č.p. 96/2) v dostatečném předstihu, a to externími pracovníky SÚRPMO a.s. Praha, ateliérem 05-SHP, PhDr. L. Lancingerem CSc, Ing. J. Mukovou a J. Klazarovou v listopadu roku 1995. Tyto SHP jsou zpracovány samostatně pro každý objekt zvlášť. Kromě již zmíněných podkladů byly provedeny a zdokumentovány rozsáhlé sondy včetně chemických a mechanických zkoušek jednotlivých nálezových vrstev a barev tak, aby došlo k co nejpravděpodobnějšímu stavebně historickému a časovému zařazení jednotlivých stavebních slohů a fází vývoje již tak složitých dispozic předmětných objektů.

Rovněž tento materiál nelze pro jeho rozsah a odbornou složitost zařadit jako plnohodnotnou součást této studie, ale platí o něm totéž, co o restaurátorském průzkumu, je k nahlédnutí na jihlavské radnici. Účel tohoto materiálu, jeho vypovídající schopnost a doporučení pro rekonstrukci byly neocenitelným pomocníkem a rádcem při zpracování této studie.

### Archeologický průzkum

Je nanejvýš pravděpodobný a nutný v oblastech ve studii označených jako předpokládané prostory v podzemních částech pod objektem č. 1 (viz jižní a severní dům).

Po poradě s orgány památkové péče a v duchu zákona bude nutné počítat i s archeologickým průzkumem uvnitř objektů radnice, převážně však v násypech kleneb či pod úrovní podlah. Rovněž terénní úpravy ve dvorní části radnice budou prováděny v souladu se závěry budoucího archeologického průzkumu.

Lze tedy konstatovat, že jihlavský magistrát či budoucí generální dodavatel rekonstrukce bude povinen velmi úzce spolupracovat s pracovníky archeologické památkové péče.

### Dispoziční a provozní řešení objektu č.1

1.PP

Přístup do prostor 1.PP se nemění – z prostor 1.NP je to z haly ( místn.č.1.18) sousedící se zasedacím sálem. Z venkovního prostoru jsou sklepy pod severním dvorním křídlem přístupné z jeho východního průčelí. Stávající využití 1.PP – sklepy v současné době nejsou využívány, kromě místn. č. 01.05, která slouží jako komunikace propojující vnitřní prostory objektu radnice se systémem podzemních chodeb vyúsťujícím v prostoru Masarykova náměstí u Morového sloupu. Další vstupy do podzemních chodeb jsou z místnosti 01.01A a 01.07.

Navržené dispoziční řešení – využití sklepních prostor se nemění, kromě sklepů pod severním dvorním křídlem, kde bude v místnostech 01.01 a 01.01A umístěna strojovna chlazení vzduchotechniky a v místnostech 01.02 a 01.03 náhradní zdroj energie pro objekty Masarykovo nám. 1 a 2. (Místnosti 01.02 a 01.03 tvoří prostorově jeden celek, jedná se pouze o dvě různé výškové úrovně – vychází ze stávajícího řešení tohoto prostoru). Mezi strojovnou chlazení a místností pro náhradní zdroj bude proveden nový dveřní otvor – v prostoru stávající zazdívky původních dveří.

1.NP

Bude z větší části využito jako úřednická hala, přístupná z náměstí třemi stávajícími vstupy, využití severního dvorního křídla, kde je nyní zasedací sál se nemění, v jižním dvorním křídle je navržená obřadní síň a kancelář obřadníka. Oba prostory jsou propojeny s hlavní budovou radnice a oba mají další vstupy z venkovního prostoru (severní a východní fasády).

Zázemí pro personál a technické prostory: v místnostech č.1.03 a 1.04 je navržena denní místnost pro zaměstnance a čajová kuchyňka. Sociální zařízení pro personál objektu č.1 jsou umístěna v objektu č.2 a budou využívána společně se zaměstnanci objektu č.2 – objekty jsou navzájem propojeny na úrovních 1.NP, 2.NP a 3.NP. Sociální zařízení pro veřejnost – místn.č.1.05 – 1.12 je umístěno v severní části dispozice a je přístupné z místn.č. 1.02. Šatna – místn.č.1.15 bude sloužit pro provoz zasedacího sálu. Prostor pod schody - místn.č. 1.23 lze využít jako sklad. V prostoru přístavku WC je navržen výtah – technické údaje výtahu viz samostatný oddíl.

Přístup prostor 1.NP pro osoby TP – všechny tři vstupy do 1.NP jsou bezbariérové – přístup je umožněn do prostor úřednické haly v obou výškových úrovních a k výtahu (místnost č.1.19). Prostory malé obřadní síně jsou pro TP přístupné pouze přes vstup ze severní fasády – buď z náměstí přes halu objektu č.1 nebo ze dvorní části, kde bude (vzhledem k tomu, že jsou zde v rámci terénních úprav navržena nová schodiště) zajištěn přístup pomocí přenosných zařízení (lyžin), která budou uskladněna v místnosti č.01.05 v 1.PP.

Z výškových kót místností č.1.15 – 1.17 jsou patrné nerovnosti podlah – úroveň nových podlah v těchto prostorách musí respektovat úroveň osazení dvou kamenných portálu. Průběh výškových úrovní podlah včetně zachování případných nerovností bude určen v souvislosti s přesným definováním úrovní podlah celého 1.NP – úroveň bude určena dle sond a archeologických průzkumů.

#### Mezipatro

Jedná se o prostor nad 1.NP jižního dvorního křídla přístupný z místnosti 2.28 - 2.NP.Je zde umístěn primátorský salonek, dále čajová kuchyňka pro zaměstnance a sociální zázemí, které bude sloužit pro potřeby provozu akcí konaných ve velkém sále.

Prostor mezipatra není přístupný pro TP. V případě potřeby zajištění bezbariérového přístupu, je možné akce konané v tomto prostoru přesunout do jiné části radnice (s přístupem pro TP).

2.NP

Dispoziční řešení tohoto podlaží vychází z předpokladu, že bude znovu obnoven velký pozdně gotický sál ve středním domě. Dojde k odstranění stávajících barokních stropů a střední dělící stěny. Výsledný prostor (místn.č.2.08) bude tvořit jednak halu přiléhající k obřadní síni, dále bude využívána jako zasedací sál či prostor pro pořádání společenských akcí. Společenské akce se zde budou pořádat též ve formě rautů, kde provoz budou zajišťovat cateringové společnosti.

Magistrát v tomto případě poskytne prostory pro zajištění zázemí pro tuto akci – místn. č.2.29, 2.30 a místnosti sociálního zázemí – místn.č.2.04, 2.06, 2.07, které budou využívány pro obsluhující personál (WC, předsíň WC – umývárna, šatna). Přístup do prostor velkého sálu pro cateringovou společnost bude z ulice Hluboká přes dvorní část přiléhající k objektu č.1. Vstup v místn.č.1.19 – chodba s přístupem k výtahu.

V případě využití velkého sálu pro zasedání zastupitelstva bude navazující prostor předsálí sloužit jako zázemí pro obsluhu při těchto akcích. Obsluhu budou v tomto případě tvořit pracovnice magistrátu, které mají své trvalé pracoviště v 3.NP tohoto objektu. Místn.č.2.29 je vybavena obslužným pultem jehož součástí jsou dvě prosklené chladící skříně na nápoje a presso. Místnost č. 2.30 je vybavena dřezem, myčkou nádobí a umyvadlem. Sortiment podávaných výrobků – pouze nápoje. V dalších prostorách 2.NP jsou navrženy dvě kanceláře a šatna využívána v souvislosti s provozem obřadní síně a velkého sálu. Půdní prostor nad severním dvorním křídlem bude využit jako sklad nábytku (přechodně z prostor velkého sálu).

Pro TP je v tomto podlaží přístupný prostor velkého sálu, obřadní síně , kanceláře obřadníka, schodišťová hala a sociální zázemí na ní navazující. Přístup do tohoto podlaží je výtahem z 1.NP. Prostory předsálí a kanceláře ve vyšší části 2.NP přístupné nejsou. Pro ně platí totéž co pro místn.č. 2.03 v mezipatře.

3.NP

Kanceláře primátora a 1 a 2 námětka primátora, zasedací místnost rady a místnosti související s provozem tohoto podlaží – čajové kuchyňky, soc. zařízení atd. Přístup pro TP – je přístupné celé podlaží (dostupnost výtahem z 1.NP, 2.NP).

4.NP – krov

Půda nad objektem č. 1 bude využita pro rozvody instalací, především vzduchotechniky. Kotelna pro objekty č.1 a 2 - bude využit prostor stávající kotelny umístěné v půdním prostoru č.67.

Historický objekt Jihlavské radnice na Masarykově náměstí č.2

# Architektonické řešení

Tento objekt je rekonstruován pro potřeby jihlavského magistrátu, a to za účelem získání nových prostor v historicky cenném prostředí. Svou kvalitou původních prostor vyhovuje pro vlastní umístění vedení magistrátu a pro servisní kanceláře. Je využíván i k zajištění provozu turistického informačního centra v přízemí a v suterénu. Vzniklé prostory jsou nově doplněny hygienickým zázemím. Řešení jednotlivých dispozic je patrné z výkresové dokumentace, a to jak z půdorysů, tak i z pohledů a řezů.

Provoz turistického informačního centra v suterénu a přízemí zajišťuje 5 zaměstnanců. Kanceláře 2.NP jsou určeny pro umístění 6 pracovníků, 3.NP je obsazeno 7 administrativními pracovníky a ve 4.NP jsou 3 pracovníci odboru primátora města.

Podkroví je řešeno jako čistě technické podlaží a nebude zde trvale umístěn žádný zaměstnanec.

Podrobnější popis je uveden v legendách místností, a to v jednotlivých půdorysech.

Dějiny objektu - Jihlava, Masarykovo náměstí, dům čp. 96, č.o. 2

Dům č.p. 96 je dnes volně připojenou součástí jihlavské radnice s vlastním, sedm staletí trvajícím nezávislým vývojem. Některé indicie, jako situace v bloku nebo příbuzní majitelé, naznačují, že by mohl před třicetiletou válkou tvořit se sousedním čp. 95 jeden celek velkého sladovnického domu, což se však zatím vlivem stavu pramenné základny nepodařilo ověřit.

Překážkou byla i v době průzkumu přechodná nepřístupnost některých ústředních fondů, jako nejstaršího moravského katastru, pražské státní památkové správy a českomoravské části vídeňského památkového ústavu. Proto pro nejstarší období lze vycházet jen z obecně historických dějů, jež se dotkly města jako celku, v nejnovější době o publikované poznatky, rozšířené o izolovaně zvládnutelnou část místopisu.

Podnětem k rozsáhlé a sjednocující výstavbě ve vyspělých gotických formách byl nepochybně velký požár z roku 1353. Nejstarší rejstříky městské dávky, lozungy, dům evidují v letech 1425-42 v držení členů řeznické rodiny Puczlů nebo Püczlů. Roku 1442 získal dům vzdáním od Bartoloměje Puczla městský písař Mikuláš.

Podnětem k renesanční přestavbě byly nepochybně velké požáry v 16. století, z nichž první z 18. 5. 1523 měl zachvátit celé město až na klášter a několik domů za farou. 11. 9. 1534 vyhořela radnice se čtyřmi sousedními domy. Konečně 7. 8. 1554 vyhořela většina města včetně „celého pořadí s radnicí“, mezi pohořelými je i Augustin Schmilauer, snad ještě držitel sledovaného domu č. 2.

Novou, po požárech renesancí ovlivněnou podobu středověkého objektu zachytil v náznaku na svém dřevorytu z devadesátých let 16. století Jan Willenberg. V pohledu od západu pokračuje k jihu od vystupující mohutné hmoty radnice výškově v podstatě vyrovnaná řada fasád domů s viditelnými dvěma podlažími a zubatými atikami, snad ve tvaru cimbuří. Druhý objekt od radnice, odpovídající sledovanému domu, má naznačeny tři okenní osy, ač právě v tomto bodě nelze na autorovo podání příliš spoléhat. Střecha je zakrytá za atikou.

Souvislejší zprávy o domě pocházejí až z doby po třicetileté válce a jsou dostatečně obsáhle popsány v SHP.

Na anonymní kolorované kresbě Jihlavy z konce 18. století je v pohledu od západu zachycena hlavní fasáda domu do náměstí vedle dvoupatrové radnice jako rovněž dvoupatrová o 4 osách se zaklenutým portálem uprostřed. Zubatá atika, naznačující v drobném měřítku cimbuří, kryje zčásti vystupující hloubkovou valbovou střechu a vcelku koresponduje s Willenbergovým o dvě stě let starším podáním.

V průběhu dalšího století objekt několikrát změnil majitele, ale zásadní přestavby se nedočkal. Stále citlivěji byl pociťován nedostatek prostoru v objektu č. 1 – radnici a proto jsou některé odbory umísťovány i mimo vlastní budovu radnice. Tak třeba v r. 1893 se stěhuje důchodní a berní úřad do sousedního sledovaného domu č. 2 nebo v r. 1896 stavební úřad do dnes už neexistujícího Kreclu.

Generální opravy se však radnice nedočkala ani v době 1. republiky, ani za války. Brzy po válce se začala stále naléhavěji ukazovat potřeba zásadní opravy celého objektu č.p. 97 a 96. Rekonstrukce se však radnice dočkala až v rámci větší opravy v letech 1955-1962. Tehdy byla rekonstruovaná dolní zasedačka v č. 1 a upravena pro potřeby městského zastupitelstva, které zde zasedá dodnes. V 80. letech 20. století se opět začala projevovat nedostatečná kapacita radnice pro stále rostoucí agendu.

Proto byly v r. 1983 zpracovány studie na celkovou rekonstrukci radnice a jejího rozšíření do sousedních domů č. 66 a 67. Zásadní zlom nastal až po listopadu 1989. V letech 1993-1994 konečně přistoupilo k dílčí realizaci navržených oprav, které byly prováděny podle projektů Stavoprojektu Jihlava a firmy FORTIS Jihlava.

Tato studie navazuje na návrhy, které byly ve studiích ověřovány v 80. a 90. letech 20. století a ze současných požadavků Magistrátu města Jihlavy a jeho zastupitelstva.

Restaurátorský průzkum

Společně na oba objekty radnice, které jsou předmětem rekonstrukce, byl začátkem roku 1995 zpracován ak. malíři a restaurátory A. Novákem a R. Najdenovou rozsáhlý restaurátorský průzkum, který je vydán jako samostatný elaborát a je uložen na jihlavském magistrátu. Tento restaurátorský průzkum sloužil jako jeden ze zásadních materiálů při tvorbě předkládané studie, respektive při návrhu některých odstrojovacích prací.

Restaurátorský průzkum byl proveden jakou součást připravovaného záměru celkové rekonstrukce budov jihlavské radnice, s cílem získat poznatky využitelné pro zpracování projektové dokumentace. Tento materiál nelze pro jeho rozsah a odbornou složitost zařadit jako plnohodnotnou součást této dokumentace, lze ale konstatovat, že tento restaurátorský průzkum je vždy a pro každého zájemce k nahlédnutí na jihlavské radnici.

Stavebně historický průzkum

Rovněž tento rozsáhlý materiál byl zpracován pro oba předmětné objekty jihlavské radnice (č.p, 97/1 a č.p. 96/2) v dostatečném předstihu, a to externími pracovníky SÚRPMO a.s. Praha, ateliérem O5-SHP, PhDr. L. Lancingrem CSc., Ing. J. Mukovu a J. Klazarovou v listopadu roku 1995. Tyto SHP jsou zpracovány samostatně pro každý objekt zvlášť. Kromě již zmíněných podkladů byly provedeny a zdokumentovány rozsáhlé sondy včetně chemických a mechanických zkoušek jednotlivých nálezových vrstev a barev tak, aby došlo k co nejpravděpodobnějšímu stavebně historickému a časovému zařazení jednotlivých stavebních slohů a fází vývoje již tak složitých dispozic předmětných objektů.

Rovněž tento materiál nelze pro jeho rozsah a odbornou složitost zařadit jako plnohodnotnou součást této studie, ale platí o něm totéž, co o restaurátorském průzkumu, je k nahlédnutí na jihlavské radnici. Účel tohoto materiálu, jeho vypovídající schopnost a doporučení pro rekonstrukci byly neocenitelným pomocníkem a rádcem při zpracování této studie.

Archeologický průzkum

Po poradě s orgány památkové péče a v duchu zákona bude nutné počítat i s archeologickým průzkumem uvnitř objektu č. 2, převážně však v násypech kleneb či pod úrovní podlah. Rovněž terénní úpravy ve dvorní části radnice budou prováděny v souladu se závěry budoucího archeologického průzkumu.

Lze tedy konstatovat, že jihlavský magistrát či budoucí generální dodavatel rekonstrukce bude muset velmi úzce spolupracovat s pracovníky archeologické památkové péče.

Dispoziční a provozní řešení objektu č.2

1.PP – sklep

Tato část dispozice je z pohledu stavebně historického vývoje objektu zjevně nejstarší a zasahuje svým tvaroslovím až do doby rané gotiky, i když byl tento prostor zjevně upraven v období renesance, někdy po vlně velkých požárů, které tuto část města zasáhly. Půdorys těchto sklepů byl v této době zvětšen, a to jak východním, tak i západním směrem a tento prostor byl zpřístupněn z dispozice objektu. V severozápadní části tohoto půdorysu je patrný snad původní nástup z prostoru před loubím. Centrální schodiště je novodobé, snad klasicistní, a v celém objektu vybudované jako nové bez použití původních prvků či stavebních článků. Tento prostor sklepů je ze střední jižní části dispozice propojen k západu se sítí podzemních chodeb, což je patrné z nového půdorysu č. 101. Stěny a klenby budou zrestaurovány a opraveny v původním charakteru sklepů. Bude zabezpečeno provětrání těchto prostor okénky ve východě a západě dispozice. Podlahy budou přeloženy v plném rozsahu dispozice a bude zde umístěna kamenná dlažba. Schodiště do katakomb bude opatřeno novým zábradlím z probíjených mříží a bude zrestaurováno. Bude zazděn průchod z č. 2 do č. 1 a v takto vzniklé nice bude za mřížovými dvířky umístěn rekuperátor – odvlhčovač vzduchu a to za účelem budoucího využití řešených prostor. Vlastní náplň takto přístupných prostor sklepů domu č. 2 bude v zásadě podléhat náplni 1.NP, což je umístění turistického informačního centra.

1.NP – vstupní podlaží

Dispozice tohoto vstupního podlaží je tvarována v duchu renesance a z původních gotických stavebních prvků zde kromě nárožního gotického sloupu s románskými prvky v severozápadním rohu a spojovací stěny mezi domy č. 1 a 2, ve které je z dispozice č. 1 umístěno gotické sedilé, nezůstalo v podstatě nic. Tento zmíněný kamenný sloup tvoří doklad o existenci ve středověku společného domu č. 2 a 3 označeného v restaurátorském průzkumu jako dům X-3, později Kentlinův. Totožný kamenný sloup včetně gotického žebra loubí je zdokladován v objektu č. 4 na Masarykově náměstí – dnešní Knihkupectví Byzantion. Charakter této dispozice je, jak již bylo zmíněno, vytvořen až po 7. 8. 1554, kdy většina města vyhořela a nová výstavba se nesla již v duchu renesance, i když některé architektonické články lze nazvat ještě goticko-renesanční. V těchto prostorech, které lze charakterizovat jako příčný trojtrakt, do jehož jižní střední části je vloženo kamenné schodiště půleliptického tvaru, který definuje schodiště i v ostatních podlažích, je z provozních, dispozičních důvodů umístěno turistické informační centrum, které je svým charakterem ideální náplní pro využití tak kvalitních prostor, jakými bezesporu tyto jsou! (viz v.č. 102/D).

V západní vstupní části dispozice domu je umístěn kontaktní prostor T.I.C. a dochází zde k částečnému prolomení zazdívky mezi dvěma křížovými poli a odhalení portálu průchodu. Bohaté fresky na klenbě a v jejich kápích, doložené restaurátorským průzkumem a kamenné sloupy, budou tak plnit reprezentační charakter těchto prostor. Střední část dispozice bude sloužit jako spojovací, komunikační a obslužný prostor pro celou dispozici 1.NP. Dochází zde k drobným odstrojovacím pracím a k doplnění některých příček s ohledem na budoucí funkci daných prostor. V severní hraniční zdi budou zazděny dva uměle vytvořené průchody – jeden do prostoru loubí a druhý v sedilé a nově bude proražen spojovací prostor v severovýchodním rohu dispozice (viz SHP přízemí), který bude ústit do chodby před vstupem do „kaple“ malé obřadní místnosti v jihovýchodním křídle č. 1. Tento průchod je jak dispozičně, tak i provozně optimálně umístěn i s ohledem na skutečnost, že T.I.C. bude fungovat v zásadě odděleně od provozu radnice a tato komunikační spojka bude sloužit pro přístup exkurzí návštěvníků mimo provoz magistrátu. Ve východní dispozici příčného trojtraktu bude umístěna prodejna a tento prostor bude stavebně upraven v duchu západní haly, jelikož je jeho dispoziční uspořádání zrcadlovou obdobou již zmíněného západního dílu. Rovněž zde budou provedeny rozsáhlé restaurátorské a v násypech kleneb archeologické práce. Podlaha bude v celém půdorysu snesena a v případě nálezu původního krytí podlah bude tato zrealizována v duchu dochovaného (obdobně jako v č. 1). Dodatečně prolomený zadní průjezd je opatřen novými vraty, kterými bude možné vstoupit do komorního atria. Atrium bude na severu kryto dvorní portifikační budovou východního křídla jižního domu č. 1, ke které bude situováno nové komorní dvojramenné kamenné schodiště spojující 2.NP č. 2 a 1 s venkovním prostorem atria (požární a provozní schodiště nahrazující omezení průchodu po schodišti mezi 1. a 2. NP č. 2).

Charakter popsaného schodiště je patrný z v.č. 109 této dokumentace. Po vnitřním půleliptickém schodišti bude přístup do suterénního prostoru a tento vstup bude, jako ostatně i ostatní průchody, opatřen kovovou mříží. Do stěn schodiště budou na této úrovni prolomeny dva komorní odvětrávací okenní otvory.

2.NP – patro

Dispoziční řešení 2.NP je v zásadě stávající s rozdílem organizace propojení objektů č. 1 a 2, a to převážně v prostoru 2.12 chodby haly, do které jsou zaústěna nově dvě ramena schodišť. Z venkovní východní strany již zmíněné kamenné dvouramenné schodiště a ze strany severní z přízemí domu č. 1 staronově situované schodiště propojovací. Je zde sneseno několik nenosných příček a jsou upraveny některé prostory tak, aby jejich využití odpovídalo potřebám magistrátu. Rovněž je zde nově situováno personální WC, a to pro tuto část dispozice objektu č. 2, ale i pro jižní části dispozice objektu č. 1 a pro část „agendy“ v přízemí. Prostor bude podroben dodatečným restaurátorským sondám a v případě potřeby po snesení podlah i sondám či průzkumu archeologickému, a to v násypech kleneb nad 1.NP. Podlahy tohoto podlaží budou sjednoceny a položeny nově.

3.NP – tzv. mezipatro, též druhé patro

Podlaží není bezprostředně propojeno s objektem č. 1 a je jaksi vloženo mezi dvě funkční podlaží objektu radnice (viz řez B-B, v.č. 110) a tato skutečnost v zásadě ovlivnila využití takto situovaných prostor. V zásadě lze konstatovat, že kanceláře budou využívány odborem primátora města a budou zabezpečovat servisní službu magistrátu. Stavební úpravy a odstrojovací práce nejsou zásadního charakteru a jsou poplatné bezkonfliktnímu využívání dispozice. Nově jsou zde upraveny sociální prostory, je zde situována hygienická kabina pro zaměstnance se sprchovým koutem a čajová kuchyňka. Stávající schodiště bude opraveno a zachovány budou jeho kamenné stupně a litinové prvky zábradlí. Opraveny budou rovněž stropy a stěny jednotlivých místností a dojde k snesení podlah a k jejich opravě či k jejich novému doplnění. V severovýchodním rohu objektu bude doplněno okno, a to v místě dnes zazděného dveřního otvoru, kterým se chodilo do již neexistujícího přístavku s WC.

4.NP – primátorské patro

Toto podlaží je provozně začleněno do 3.NP objektu č. 1. Jedná se zde o umístění kanceláří náměstků primátora, sekretariátu a sociálního zázemí zaměstnanců. Této náplni je přizpůsobeno i vlastní dispoziční řešení. Dochází zde ke snesení některých náletových a v zásadě nefunkčních příček v dispozici a k jejich nahrazení novými. V severní hraniční zdi jsou prolomeny tři propojovací otvory, které v západní, střední a východní části spojují oba domy. Personální WC je kompletně nově přebudováno v místě bývalých nefunkčních skladů. V zásadě lze konstatovat, že pro stavební úpravy tohoto podlaží platí, co již bylo napsáno v předcházejícím textu. Podlahy budou sneseny a nahrazeny novými, stěny a stropy budou nově opraveny a přizpůsobeny provozním potřebám magistrátu.

5.NP – technické podkroví

Rozsah a velikost tohoto prostoru, který bude rovněž předmětem rekonstrukce je patrný z v.č. 106a, 106b, 107a, 107b a 109. Prvky krovu budou opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným škůdcům a bude zkontrolován, co se týče střešní krytiny a prvků záklopu. V prostoru nad schodištěm bude vyměněna konstrukce světlíku za novou a bude zde osazena vitráž. V prostoru půdy domu č. 2 bude umístěna místnost podružných datových rozvaděčů a strojovna VZT pro potřeby úprav vzduchu v celém půdoryse primátorského patra v obou domech. Do místnosti podružných datových rozvaděčů bude ústit optický kabel z hlavního serveru radnice, jež je situovaný v zadním traktu objektu č. 66.

2.2. Doba výstavby a finanční objem

Doba výstavby

zahájení stavebních prací:	březen 2004

dokončení prací:	duben 2006

předání do užívání:	červen 2006

Finanční náklady stavby

92,823 mil. Kč bez DPH

2.3. Zdůvodnění přihlášky k soutěži Stavba roku

Rekonstrukci objektů Jihlavské radnice č.1 a 2 na Masarykově náměstí v Jihlavě přihlašujeme do soutěže „Stavba roku“, neboť se domníváme, že se jedná o velmi ojedinělou a dodavatelsky složitou rekonstrukci historicky cenných budov v Městské památkové rezervaci. Historie těchto objektů je spojena s prvopočátky založení královského města Jihlavy v raném 13. století. Tato citlivě vedená rekonstrukce je ukázkou velmi zdařilé adaptace složitě tvarovaných a v historií mnohokrát změněných dispozic pro účely moderně fungujícího úřadu 21. století. Jednotlivé prostory, těchto léty propojených čtyř domů, jsou citlivě upraveny tak, aby každý sloužil svému účelu a aby jako celek působily jednotně. Tento nelehký úkol se podařil na výbornou. Výsledná rekonstrukce historických budov Jihlavské radnice nabízí vysoký standard všech řešení interiérů, exteriérů a technického vybavení. Jako pomyslnou třešničkou na dortu pak působí velké množství perfektně zrestaurovaných gotických a renesančních fresek, trámových a kazetových stropů a humanistických nápisů na kápích křížových kleneb ve Velké gotické síni Jihlavské radnice.

Jako generální dodavatel stavby se společnost PSJ holding zasloužila o věrné zhmotnění náročných představ autora Dr.ing.arch. Jaroslava Huňáčka a k tomu přidala to, co je pro všechny stavební firmy holdingu PSJ samozřejmostí. Zajištění Profesionality, Serióznosti a Jistoty v kvalitě prací, termínech realizace a předání dokončeného díla investorovi respektive uživateli.

2.4. Dodavatel stavebního díla

Název společnosti:	PSJ holding, a.s.

Rok založení:	1990

# IČ:	253 372 20

EU DIČ:	CZ 253 372 20

Adresa:	Jiráskova 32, 586 04 Jihlava

# Tel.: 	(+420) 567 550 111, 567 550 204-5

Fax: 	(+420) 567 550 371, 567 550 271

e-mail:	psj@psj.cz

http:	www.psj.cz

Kontaktní osoba:	Miroslav Fuks, vedoucí referátu propagace a reklamy

tel.: 567 550 223, mobil: 607 628 868, e-mail: fuks@psj.cz

Vedení společnosti:

Dozorčí rada:

| Předseda: | Ing. František Vaculík |
| --- | --- |
| Členové dozorčí rady: | Ing. Vladimír Nemec |
|  | Ing. Josef Noha |

Představenstvo:

| Předseda představenstva: | Ing. Ján Kasper |
| --- | --- |
| Místopředseda představenstva: | Ing. Miroslav Horňák |
| Členové představenstva: | Ing. Pavel Vomela |
|  | Ing. Jiří Pech |
|  | PhDr. Alexandra Kasperová |
|  | Ing. Olga Kolesárová |
|  | Ing. Juraj Kotúč |

Management:

| Generální ředitel: | Ing. František Vaculík |
| --- | --- |
| Ekonomický ředitel: | Ing. Miroslav Horňák |
| Výrobní ředitel: | Ing. Jan Kadlec |
| Marketingově – technický ředitel: | Ing. Jiří Pech |
| Technický ředitel: | Ing. Vladimír Jabulka |
| Ředitel pro nákup: | Ing. Zbyněk Morkus |

## Profil společnosti

a/ souhrnné informace

PSJ holding, a.s., je mateřskou společností skupiny firem, které se zabývají především stavební činností a realizací vybraných stavebních řemesel a technologií. Počátek existence společnosti je datován rokem 1990, kdy byla na „na zelené louce“ založena firma PSJ, spol. s r.o.

Stavební společnost PSJ holding se postupně vyprofilovala v komplexně vybavenou firmu mezi jejíž přednosti patří pružnost organizace, vysoká úroveň řešení technických a technologických problémů staveb, schopnost kooperace s dalšími dodavateli a významnými investory včetně finančních a bankovních institucí.

Prvořadou činností společnosti je a bude generální dodavatelství staveb a to včetně komplexních dodávek na klíč od fáze projektu a studie stavby až po kolaudaci a předání funkčního díla.

Mezi jeden z nejvýznamnějších stavebních produktů společnosti PSJ holding patří výstavba administrativních center, obchodních a společenských zařízení. Referenčními stavbami tohoto segmentu jsou např. Obchodně administrativní komplex BB Centrum v Praze, Obchodně administrativní objekt Zlatý Anděl v Praze či Provozně administrativní budova ČSA v Praze - Ruzyni. Schopnost kvalitně rekonstruovat budovy a památkové objekty prokázala společnost PSJ holding jako generální dodavatel kupříkladu při rekonstrukci pražského Obecního domu, při zásadních opravách Břevnovského kláštera, při náročné obnově Sovových mlýnů na Kampě nebo při rekonstrukci a dostavbě Hotelu Carlo IV. v Praze. Relativně vysoký podíl na celkovém objemu stavebních prací společnosti tvoří bytová výstavba. Nejvýznamnější stavbou tohoto segmentu je realizace Obytného souboru Majdalenky v Brně či bytového komplexu Villa Bianca v Praze. Důležitou součástí výrobního programu společnosti je i výstavba velkých průmyslových areálů a halových objektů. Nejrozsáhlejší zakázkou z oblasti průmyslových staveb byla výstavba průmyslového komplexu KORADO v České Třebové, významné jsou též realizace logistických center LIDL v Brandýse nad Labem a Olomouci.

Značka PSJ též od počátku své existence úspěšně působí na zahraničních trzích. Stavby realizované pracovníky PSJ lze nalézt ve více než dvaceti zemích celého světa. Mezi významné projekty náleží výstavba zápustkové kovárny v Saudské Arábii, I. etapa rekonstrukce České národní budovy v New Yorku, stavba výstavního pavilónu firmy OAO Lenexpo v Petrohradu či logistických center LIDL v Nemšové a Prešově na Slovensku. Výrazný podíl zahraničních aktivit představují rekonstrukce zastupitelských úřadů ČR po celém světě.

PSJ holding se věnuje i vlastním developerským projektům, které se zejména zaměřují na oblast výstavby komerčních budov a obytných celků.

Akciová společnost PSJ holding je držitelem celé řady ocenění v prestižní soutěži „Stavba roku“. V roce 2000 byla vyhlášena „Stavební firmou roku“. Společnost PSJ holding je držitelem certifikovaného systému řízení jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001.

b/ referenční stavby

Rekonstrukce

- Obecní dům v Praze

- Hotel Carlo IV. v Praze

- Sovovy mlýny v Praze

- Pachtův palác a Jiráskův dům v Praze

- Břevnovský klášter v Praze

- Budova radnice v Jihlavě

- Zelená Hora ve Žďáru nad Sázavou

Obchodně - administrativní centra

- BB Centrum v Praze – budovy A, B, C, D a Gamma

- Zlatý Anděl v Praze

- Administrativní a provozní centrum ČSA v Praze - Ruzyni

- Opera Business Park v Praze – objekty A, B, D, E

- Polyfunkční dům Vítkov v Praze

- Kotelna Karlín v Praze

- Brno Business Park v Brně

###### Občanská vybavenost

- Rajská budova VŠE v Praze

- Státní archiv Chodovec v Praze

- Divadlo ABC v Praze

- Bazén TESCO v Praze - Letňanech

- Dostavba Justičního areálu Na Míčánkách v Praze

- Horácké divadlo v Jihlavě

- EUROPORT, Praha - Ruzyně

Bytová výstavba

- Bytový komplex Villa Bianca v Praze

- Obytný komplex Majdalenky v Brně

- Bytový areál Hvězda v Praze

- Bytový komplex Sluneční město ve Zbraslavi

- Residence BB Centrum v Praze

- Bytový dům Za Školou v Jihlavě

- Rekonstrukce panelových domů v Milovicích

Průmyslové stavby

- Výrobní závod KORADO Česká Třebová

- ŠKODA Parts Center Mladá Boleslav

- Výstavba OSB linky Kronospan v Jihlavě

- Závod MANN FILTR v Přibyslavicích

- Bubnová sušárna Kronospan v Jihlavě

- Přádelna Alfatex v Jihlavě

- Logistické centrum LIDL v Brandýse nad Labem a Olomouci

Export

- Ambasády ČR – Brusel, Ženeva, Peking, Káhira, Tel Aviv, Vilnius aj.

- Česká národní budova v New Yorku, USA – I. etapa

- Výstavní pavilón firmy OAO Lenexpo v Petrohradu, Rusko

- Logistické centrum LIDL v Nemšové a Prešově, Slovensko

- Dětská nemocnice Streževoj, Rusko

- Bytové jednotky v Astaně, Kazachstán

- Zápustková kovárna v Al Kobaru, Saudská Arábie

c/ profesní specializace

- Monolitické betonové konstrukce, průmyslové podlahy

- Montáže ocelových konstrukcí

- Práce zednické, úpravy povrchů

- Zemní a destrukční práce

- Montáž železobetonových konstrukcí

- Opláštění budov

- Konstrukce tesařské

- Konstrukce truhlářské

- Sádrokartonové konstrukce

- Konstrukce zámečnické

- Vzduchotechnika

- Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, zabezpečení staveb

- Měření a regulace

d/ průměrný počet zaměstnanců

|  | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsolidovaná skupina PSJ | 885 | 854 | 749 |
| PSJ holding, a.s. | 371 | 286 | 276 |

2.5. Rozhodující kooperanti

- Rekonstrukci domů Masarykovo nám. č 1 a 2 v Jihlavě společnost PSJ holding, a.s., realizovala formou na klíč jako generální dodavatel.

- Z celkového objemu bylo vlastními kapacitami PSJ holding, a.s., provedeno 54 % prací.

Archaia Brno o.p.s.	archeolog.průzkum

Grauvo s. r. o.	repase truhlářských výrobků

Ak. sochař Otakar Marcin	restaurátor - kámen

Zdeněk Ettler	ošetření dřeva

Habermann Leopold	um. kovář

PATROL group s. r. o.	dodavatel SPL

K. T. S. Montáže s. r. o.	ústřední topení

Karel Ross, ak. mal.	restaurátor

Starkon Telč spol. s r. o.	zdravotechnika

Kourek Libor	elektroinstalace

EKOKLIMA akciová společnost	vzduchotechnika

ELSA, spol. s r. o.	výtahy

VPD - PSJ holding	truhlářské práce

Vít Ondráček, V-KOVO	zámečníci

Pavel Procházka, ak. mal.	restaurátor

sdružení KEFRA, Lukáš Mejstřík	um. kovář

H.M.D. v. o. s.	klempířské konstrukce

Lexa & Kružík spol. s r. o. 	posuvné dveře

Sates Čechy s. r.o.	kamenné komunikace

KM - Kámen a. s.	kamenné vnitř.dlažby

Jaroslav Berka – JAVAB	PVC, koberce

2.6. Investor stavebního díla

Statutární město Jihlava

Masarykovo nám. 1

586 28  Jihlava

Tel.: +420 567 167 111

Fax: +420 567 310 044

Primátor: 	Vladimír Hink

Náměstci primátora: 	František Zelníček

Ing. Josef Kodet

PaedDr. Jindřiška Zápotočná

Kontaktní osoba:	Miroslav Kašík, vedoucí investičního oddělení

telefon: 567 167 460, e-mail: miroslav.kasik@jihlava-city.cz

- stavba byla zcela hrazena z veřejných prostředků

2.8. Autor architektonického návrhu a projektu stavby

FORTIS spol. s r.o.

Husova 46

586 01 JIHLAVA

tel.: +420 567 308 325-7

fax: +420 567 309 276

e-mail: fortis.ji@ji.cz

internet: www.fortis-jihlava.cz

generální projektant: FORTIS spol. s r.o.

hlavní architekt a inženýr projektu: Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček

autor architektonického návrhu: Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček

zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Beneš, Eva Šestáková, Ing. Kateřina Jánská

statika: Ing. Radovan Sojka, SPA Jihlava

statika velkého sálu: Ing. Jan Vinař, MURUS Praha

ZTI: Jaroslav Caha

elektro, strukturovaná kabeláž: Jiří Javůrek, Petr Vaňač

VZT, MaR: Ing. Lubomír Jonáš

VZT sanačního systému: PROFat+EKIS Jihlava

úprava dvorního traktu: PROfi Jihlava

architektonický návrh interiérů: Dr.ing.arch. Jaroslav Huňáček

projekt interiérů: Eva Šestáková, Ing. Kateřina Jánská

vizualizace interiérů: Pavel Jaroš

## Profil společnosti:

Architektonický a projekční ateliér firmy FORTIS spol. s r.o. vznikl v roce 1991 a působí v celém spektru projekční činnosti od urbanismu přes různé typologické druhy stavebních objektů až po projektování interiérů. Firma FORTIS Jihlava zabezpečuje, a to v rámci inženýrské činnosti, i práce spojené s přípravou území až po vlastní realizaci stavby. Ateliér firmy se specializuje na rekonstrukce obytných, občanských a průmyslových staveb nebo na jejich adaptaci pro nové využití. Jednou z důležitých náplní projekční činnosti ateliéru jsou projekty náročných rekonstrukcí památkově chráněných objektů.

Vůdčí osobností projekčního ateliéru firmy je Dr.Ing.arch. Jaroslav Huňáček, který byl jedním ze zakládajících členů společnosti a který je od roku 1993 autorizovaným architektem v České komoře architektů. Řada klientů oceňuje zkušenost a flexibilitu tvůrčího týmu tohoto ateliéru, který působí pod jeho vedením.

Přehled významnějších prací a zakázek firmy FORTIS spol. s r.o.

1991

- adaptace objektů pro autoservis a autosalon Auto-Hos Jihlava

- projekt rekonstrukce objektů ŘLP na letišti Brno Tuřany

- projekt rekonstrukce objektů PS ŘLB na Smetanově ulici v Brně

- projekt rekonstrukce obchodně-administrativního domu v Benešově ulici v Jihlavě

1992

- projekt rekonstrukce kamenosochařských dílen v Hořicích v Podkrkonoší

- rekonstrukce provoz. objektů a instalace nového radaru RL 64 na letišti Brno Tuřany

- projekt rekonstrukce objektu Komerční banky v Jihlavě

- projekt rekonstrukce objektu fi. Breguet – Jihlavan v Jihlavě

1993

- projekt rekonstrukce objektu Manažerského gymnázia v Jihlavě

- projekt interiéru prodejny Eurooptik v Benešově ulici v Jihlavě

- projekt rekonstrukce fasád u objektu MPO ČR v Praze Na Františku

- urbanistická studie zástavby RD Jihlava – Horní Kosov

- studie nového řešení věže TWR na letišti Brno Tuřany

- projekt rekonstrukce objektů a fasád zámeckého areálu v Rantířově u Jihlavy

1994

- rekonstrukce historických budov Jihlavské radnice, Masarykovo náměstí č.66 a 67

- projekt interiéru Disco clubu Netopýr a Radniční restaurace v Jihlavě

- studie soukromé gynekologické kliniky, Jihlava – Bedřichov

- projekt interiéru zlatnictví a stříbrnictví Georgina v Jihlavě

- projekt rekonstrukce budov a nástavby nového radaru ŘLP ČR na Buchtově Kopci

- projekt autoservisu Honda Jihlava

1995

- projekt interiéru ŘLP ČR Buchtův Kopec

- projekt autosalonu Renault Jihlava

- rekonstrukce a nástavba objektu Jihlavské radnice pro stavební úřad, Hluboká ulice

- projekt rekonstrukce objektů Dolní Česka č.4 a 6 ve Znojmě

- projekt stavebních úprav a interiéru restaurace Nika-Atrium v Jihlavě

- projekt interiéru restaurace v Horáckém divadle v Jihlavě

- projekt rekonstrukce a interiéru Pivovarské restaurace v Jihlavě

1996

- rekonstrukce a dostavba provozně-technologických budov Pivovaru Ježek v Jihlavě

- projekt rekonstrukce provozně-administrativního objektu fi. Horácká stavební Jihlava

- projekt autosalonu Rover Jihlava – Horní Kosov

- projekt rekonstrukce Jezuitského kláštera v Jihlavě a jeho adaptace pro nové využití

- projekt chirurgických ambulancí na Poliklinice v Jihlavě

- projekt stavebních úprav a projekt interiéru v hotelu Zlatá Hvězda v Jihlavě

1997

- studie rekonstrukce věže TWR na letišti v Karlových Varech

- projekt rekonstrukce provozních prostor OŘ PČR v Jihlavě

- projekt čerpací stanice LPG na dálnici D1 Jihlava – Pávov

- projekt rekonstrukce objektu bývalého soudu pro potřeby VOŠ Jihlava

- rekonstrukce provozně-administrativních budov JM vodárenská v Jihlavě

1998

- rekonstrukce administrativní části technického bloku TWR na letišti Praha – Ruzyně

- projekt nástavby nové řídící věže TWR na letišti Praha – Ruzyně

- projekt interiéru budov nového Státního okresního archivu v Jihlavě

- projekt rekonstrukce a interiérů objektu Krematoria v Jihlavě

- projekt provozně-administrativního objektu fi. Plynoservis Dobrovolný v Jihlavě

- rekonstrukce a úprava vstupní části objektu vč. interiérů, Okresní úřad v Jihlavě

1999

- projekt nového autocentra VW a Audi v Jihlavě

- rekonstrukce provozně-administrativního objektu HK nábytek v Jihlavě

- dostavba a rekonstrukce vstupního objektu JM plynáren a.s. v Jihlavě

- interiéry kontaktních pracovišť Úřadu práce v Jihlavě

- dostavba restaurace Nika – Atrium vč. projektu interiéru v Jihlavě

- inženýrská činnost spojená s výstavbou multifunkčního areálu Delvita Jihlava

2000

- projekt interiéru obchodně-administrativní firmy OXYGEN v Jihlavě

- rekonstrukce objektu Komenského 36 pro socioterapeutické Centrum v Jihlavě

- projekt nástavby tělocvičny ZŠ Seifertova v Jihlavě

- RD v Jasmínové ulici v Jihlavě

- inženýrská činnost při realizaci skládky TKO Jihlava – Henčov

- adaptace objektů K.Světlé, B.Němcové, Fricova a Jiráskova pro potřeby DPS v Jihlavě

- stavební úpravy a interiér expozice „Dolování stříbra“ v Muzeu Vysočiny v Jihlavě

2001

- architektonická spolupráce a HIP, výstavba logistického areálu firmy Jipocar Jihlava

- projekt rekonstrukce areálu Žižkových kasáren na sídlo KÚ kraje Vysočina

- projekt rekonstrukce a dostavby výrobních objektů firmy DAFE-PLAST Polná

- rekonstrukce hospodářských budov a zámeckého areálu Gigant v Záluží u Plzně

- inženýrská činnost spojená s výstavbou areálu Vodního ráje v Jihlavě

2002

- Africká vesnice Matongo s vodní plochou pro lemury a plameňáky v ZOO Jihlava

- projekt interiéru budov Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě

- projekt interiéru „Expozice mineralogie“ v Muzeu Vysočiny v Jihlavě

- projekt rekonstrukce bývalého objektu ORL pro potřeby SOkA v Jihlavě

- projekt rekonstrukce jihovýchodního parkánu hradebního okruhu v MPR Jihlava

- projekt a interiéry RD v oblasti Rantířovská-sever v Jihlavě

2003

- projekt interiéru „Renesance a baroka“ v Muzeu Vysočiny v Jihlavě

- projekt interiérů domu Gustava Mahlera ve Znojemské ulici v Jihlavě

- projekt rekonstrukce historických budov Jihlavské radnice na Masarykově náměstí

- projekt rekonstrukce restaurace Panda vč. interiéru v ZOO v Jihlavě

- projekt interiéru a architektonické úpravy pracovny ministra vnitra ČR

- projekt rekonstrukce ambitu poutního kostela Sv.Kopeček u Olomouce

2004

- projekt stavebních úprav a architektonické pojednání vnitrobloku Jihlavské radnice

- projekt dostavby hotelu Tři Věžičky u dálnice D1, Pávov u Jihlavy

- projekt rekonstrukce objektů pro Eurobusines hotel, Romana Havelky v Jihlavě

- projekt nového vstupního objektu a přilehlých budov do areálu ZOO v Jihlavě

- projekt rekonstrukce objektu v areálu KÚ pro potřeby ČSÚ v Jihlavě

- projekt rekonstrukce areálu vodního mlýna Hůlová u Jihlavy

- rekonstrukce bývalé Mototechny na obchodní centrum „PJD Park“ v Jihlavě

2005

- projekt interiéru historických budov Jihlavské radnice na Masarykově náměstí

- spolupráce na projektu interiéru hotelu Vivaldi v Rančířově u Jihlavy

- spolupráce na projektu a HIP další et. logistického areálu firmy Jipocar u dálnice D1

- projekt adaptace a architektonická úprava starého vstupu do ZOO v Jihlavě

- architektonické návrhy totemů a upoutávek na nový vstup do ZOO v Jihlavě

- projekt rekonstrukce středověkého objektu Dolního mlýna ve Větrném Jeníkově

- projekt přístavby, stavebních úprav a interiéru firmy OSMONT v Hybrálci u Jihlavy

2006

- projekt rekonstrukce a interiéry auly pro VŠ Polytechnickou v Jihlavě

- logistické a obchodní centrum SMK pro střední a východní Evropu u D1, Velká Bíteš

- projekt stavebních úprav a interiéru hudebního sálu v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě

- projekt severního křídla jezuitského areálu v Jihlavě pro potřeby hotelu GM v Jihlavě

V tomto seznamu realizovaných projektů firmy FORTIS spol. s r.o. Jihlava je zastoupen pouze reprezentativní vzorek. Kromě výše uvedených projektů ateliér firmy vyprojektoval dokumentaci na rekonstrukci více jak 50 památkově chráněných měšťanských domů v MPR Jihlava i v jiných MPR a MPZ, a to v objemu realizovaných nákladů od 3 do 20 milionů Kč Firma FORTIS projektovala i mnohé průmyslové, zemědělské a obchodní objekty na území kraje Vysočina. Významnou činností projekčního ateliéru jsou i urbanistické studie včetně projektů reprezentačních rodinných domů. V neposlední řadě realizoval ateliér firmy FORTIS projekty mnohých významných interiérů staveb v rozsahu od 1 do 10 milionů Kč. Ve většině případů zajišťovala firma FORTIS spol. s r.o. i kompletní inženýrskou činnost.

Projekční atelier firmy FORTIS spol. s r.o. získal dvě první ceny v prestižní soutěži „Stavba Vysočiny 1992-2002“, a to za stavbu sídla kraje Vysočina a za Logistický areál firmy Jipocar v Jihlavě.

Za rekonstrukci Žižkových kasáren na sídlo krajského úřadu kraje Vysočina získal ateliér firmy diplom za nominaci a prestižní titul „STAVBA ROKU 2003“.

V roce 2003 získal ateliér firmy FORTIS „Čestné uznání – Stavba Vysočiny 2003“ za stavbu Africké vesnice Matongo v ZOO v Jihlavě.

Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, jako vůdčí osobnost ateliéru, obdržel za architektonický přínos městu Jihlava „Cenu rady města Jihlavy za rok 2004“.

- Výkresová a fotodokumentační část

  - Výkresová dokumentace

  - Fotodokumentace